## Slide 1: Növénytermesztés gépei

## Slide 2: Talajművelő gépek I.
Az eke általános felépítése
1. csoroszlya, 2. szántóvas, 3. kormánylemez, 4. ekenád, 5. csúszótalp, 6. kormánylemez-toldat, 7. előhántó, 8. altalajlazító, 9. eketörzs,
10. gerendely

## Slide 3: Talajművelő gépek II.
Szántási módok
Össze- és szétszántás
Javított ágyszántás

## Slide 4: Talajművelő gépek III.
Tárcsatag szerkezete
1. tárcsalevél, 2. tengely, 3. szorítótárcsa, 4. távtartó gyűrű

## Slide 5: Talajművelő gépek IV.
A kombinátor és munkájának elvi vázlata

## Slide 6: Tápanyagkijuttató gépek I.
1. tartály, 2. szállítószalag, 3. résállító szerkezet,
4. szórószerkezet, 5. röpítőtárcsák
a.) csillag alakú, b.) nyitott kúpos, c.) nyitott sík, d.) fedeles
Röpítőtárcsás műtrágyaszóró és tárcsatípusai

## Slide 7: Tápanyagkijuttató gépek II.
Vízszintes dobos hátraszóró gép

## Slide 8: Vető-, ültető-, és palántázó gépek I.
Gabonavetőgép általános
felépítése

## Slide 9
Vető-, ültető-, és palántázó gépek II.
Merítőkanalas burgonya ültetőszerkezet
1. merítőkanál,
2. a fölösleg visszaejtése,
3. beömlés-szabályozó,
4. sornyitó csoroszlya, 5. hajtó kerék,
6. sortakaró tárcsák

## Slide 10
Növényvédelem gépei I.
A növényvédelmi gép elvi felépítése
1. permetlétartály, 2. beöntőszűrő, 3. permetlékeverő, 4. szívószűrő, 5. permetlészivattyú, 6. elosztócsap, 7. szántóföldi szórórúd, 8. fapermetező szerelvény, 9. szórópisztoly, 10. légüst
11. nyomásszabályozó szelep, 12. ventilátor, 13. portartály, 14. poradagoló, 15. porlazító, 16. favédelmi fúvócső, 17. szántóföldi porozócső

## Slide 11
Növényvédelem gépei II.
Permetezőgép-szórószerkezet megoldások
a.) síkszóró,
b.) levél alá permetező,
c.) sávpermetező,
d.) sorkultúra-permetező, e.) szőlő- és gyümölcs permetező,
f.) kézi szórópisztoly,
g.) kétoldali szóróíves, h.) keresztáramlásos,
i.) állítható fúvócsöves,
j.) sorpermetező,
k.) állítható fúvókacsoportos

## Slide 12
Öntözés géprendszere I.
Csévélhető öntözőberendezés

## Slide 13
Öntözés géprendszere II.
Lineár esőztető öntözőberendezés

## Slide 14: Szálastakarmányok betakarításának gépei I.
Az alternáló kasza vágószerkezet típusai
1. normál vágású, 2. közép vágású, 3. alsó vágású

## Slide 15: Szálastakarmányok betakarításának gépei II.
Rotációs vágószerkezet

## Slide 16
Szálastakarmányok betakarításának gépei III.
Bolygóvillás rendterítő

## Slide 17
Szálastakarmányok betakarításának gépei IV.
A bolygóvillás rendkezelő kialakítása, beállítási lehetőségei
a. két rend készítése, b. egy rend készítése, c. rend szétterítése

## Slide 18
Szálastakarmányok betakarításának gépei V.
Változó présterű bálázó

## Slide 19
Szálastakarmányok betakarításának gépei VI.
Állandó présterű bálázó

## Slide 20
Szálastakarmányok betakarításának gépei VII.
Dobos rendszerű szecskázó-szerkezet

## Slide 21
Gabona betakarítás gépei I.
Arató-cséplőgép

## Slide 22
Gabona betakarítás gépei II.
Cséplőszerkezet
1. előverő, 2. cséplődob, 3. dobkosár, 4. utóverő 5. szalmarázó, 6. kőfogó vályú, 7. lengő fenéklemez

## Slide 23
Csőtörő adapter
Kukorica betakarítás gépei I.

## Slide 24
Kukorica betakarítás gépei II.
Fosztás elvi vázlata

## Slide 25
Cukorrépa betakarítás gépei I.
Tapogatótárcsás állókéses fejezőszerkezet

## Slide 26
Cukorrépa betakarítás gépei II.
Ferdetengelyű forgótárcsás fejezőszerkezet

## Slide 27
Cukorrépa betakarítás gépei III.
Többlécsős, marós rendszerű fejezőszerkezet
1. lengőkéses maró, 2. levélkihordó csiga, 3. tisztítórotor, 4. finomfejező

## Slide 28
Cukorrépa betakarítás gépei IV.
Cukorrépa kiszedő berendezések
a. tüskés passzív, b. kúpos hajtott,
c. késés kiásó passzív tartószáras, d. késes kiásó aktív mozgatott tartószáras,
e. hajtott küllős tárcsás,
f. gömbsüveg-tárcsás

## Slide 29
Burgonya betakarítás gépei
Burgonyakombájn
1. tapogató profilhenger, 2. kiásótárcsa, 3. pálcás rostély, 4. fúvott gumihengerek, 5. pálcás rostély,
6. rázókerék, 7. gumiujjas ponyva, 8. oldalra hordó szalag, 9. gumiujjas ponyva, 10. elevátor,
11. kormánykerék, 12. vízszintes szalag, 13. kézi válogató, 14. válogatószalag,
15. gumiujjas ponyva, 16. kefehengerek, 17. zárólemez, 18. felhordó rácsok, 19. szárkihordó lánc

## Slide 30
Szárítás és tárolás géprendszere
Szemestermény szárító
1. surrantó cső,
2. torony,
3. hideglevegő ventilátor,
4. meleglevegő ventilátor,
5. tüzelőberendezés légterelő hengerrel,
6. alapváz,
7. ürítő berendezés