## Slide 1: MUNKABIZTONSÁGI ELVEK
Bevezetés
A munkaeszközök általános munkavédelmi követelményei
Traktorok és mezőgazdasági gépek speciális biztonsági követelményei
A gépek üzemeltetésével kapcsolatos veszélyek
A munkavégzésre vonatkozó lényeges biztonsági követelmények
A talajműveléssel kapcsolatos munkabiztonsági követelmények
Tápanyag - visszapótlás munkabiztonsági követelményei
A növényvédelem munkabiztonsági követelményei
A szárítás munkabiztonsági követelményei
Vetés, ültetés munkabiztonsági követelményei
Betakarítás munkabiztonsági követelményei
A kertészeti termelés munkabiztonsága
Szőlő
Gyümölcs
Az állattenyésztés munkabiztonsága

## Slide 2: Bevezetés A munkaeszközök általános munkavédelmi követelményei
Bevezetés - A munkavédelem alapvető jogi háttere:
A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény az állam feladatává teszi, hogy – a munkavállalók és a munkáltatók érdekképviseleti szerveivel egyeztetve – kialakítsa az egészség, a munkavégző képesség megóvására, a munkabiztonságra és a munkakörnyezetre vonatkozó országos programját, amelynek megvalósulását időszakonként felülvizsgálja. Ez a munkavédelem országos programja amelynek célja a jelen munkavédelmi problémáinak megoldása és a jövő problémáinak megelőzése.
A munkaeszközök általános munkavédelmi követelményei:
A munkaeszközök és használatuk minimális biztonsági és egészségügyi követelményeit, részletesen a 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet, a munkahelyek minimális munkavédelmi követelményeit 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet tartalmazza. A gépek biztonsági követelményeit és megfelelőségének tanúsítását a 21/1998. (IV.17.) IKIM rendelet ismerteti.

## Slide 3: Traktorok és mezőgazdasági gépek speciális biztonsági követelményei: A munkavégzésre vonatkozó lényeges biztonsági követelmények A gépek üzemeltetésével kapcsolatos veszélyek
A gépek üzemeltetésével kapcsolatos veszélyek
Mechanikai veszélyek
Villamos veszélyek
Hő okozta veszélyek
Zaj, rezgés
Anyagok, okozta veszélyek
Az ergonómiai elvek mellőzéséből eredő veszélyek
Vezérlési hiba
Egyéb veszélyek
A gép mozgásából eredő veszélyek
A gépen lévő munkahely nem megfelelő kialakításából eredő veszélyek
Információ hiánya
A munkavégzésre vonatkozó lényeges biztonsági követelmények:
Erő- és munkagépet, berendezést csak olyan személy vezethet, kezelhet, aki rendelkezik vezetői, kezelői engedéllyel és a munkavégzésre alkalmas a munkaköri
egészségügyi alkalmassági vizsgálatok alapján.

## Slide 4: A talajműveléssel kapcsolatos munkabiztonsági követelmények Tápanyag visszapótlás munkabiztonsági követelményei A növényvédelem munkabiztonsági követelményei
A talajműveléssel kapcsolatos munkabiztonsági követelmények
munkagépeket csak mechanikusan rögzített állapotban szabad szállítani
tisztítani csak erre a célra készített nyeles szerszámmal szabad
a munkagépen művelő eszközt cserélni, azon karbantartást végezni, csak álló helyzetben, a hajtás szétkapcsolása után, a munkagép biztonságosan alátámasztott helyzetében szabad;
a szántáskor megfelelő fordulósávot kell hagyni,
a munka irányításával egy felelős személyt meg kell bízni.
Tápanyag visszapótlás munkabiztonsági követelményei jól záródó munkaruha, lábbeli, kézvédő kesztyű, sapka, védőszemüveg és porvédő maszk biztosítása szükséges
a mosakodást biztosítani kell
szerves- és műtrágyatárolók közvetlen közelségében az étkezés, az ivás és a cigarettázás nem megengedhető, étel és ital nem tárolható
a trágyaszóró pótkocsira feljárólépcsőn (létrán) szabad le és fel közlekedni.
A növényvédelem munkabiztonsági követelményei Növényvédő szer kijuttatásával kizárólag 18. életévét betöltött férfi foglalkoztatható, aki előzetes, időszakos és soron kívüli orvosi vizsgálatokon erre alkalmasnak minősül, valamint a szerek szakszerű és biztonságos felhasználására vonatkozó ismeretekkel rendelkezik. A növényvédelem munkabiztonsági követelményeit, részletesen, az 5/2001. (I.16.) FVM rendelet tartalmazza.

## Slide 5
A szárítás munkabiztonsági követelményei
Vetés, ültetés munkabiztonsági követelményei
Betakarítás munkabiztonsági követelményei
A szárítás munkabiztonsági követelményei:
Szárító berendezéseket csak szakképzett személy kezelhet. Hangsúlyozottan foglalkozni kell:
a tüzelőberendezés begyújtása előtti átszellőztetéssel (előszellőztetés),
a sikertelen gyújtás esetén követendő eljárással,
az égés folyamatosságának megfigyelésével (állandó felügyeletet igénylő berendezésnél),
a helyiség mesterséges szellőztetésével,
az üzemzavar esetén teendő intézkedésekkel és a rendszeres ellenőrzésével.
Vetés, ültetés munkabiztonsági követelményei
Az erőgép vezetője és a vető-ültető gép kezelője között biztosítani kell a jelzés adásának és észlelésének lehetőségét.
Több kezelőszemélyt igénylő munkagépen a jelzőberendezés működtető elemét úgy kell elhelyezni, hogy azt legalább két kezelő személy működtetni tudja.
A vető- és az ültetőgép kezelőhelyét menet közben elhagyni nem szabad.
Betakarítás munkabiztonsági követelményei
Bálázógépek
Arató-cséplőgépek
Burgonya betakarító gépek
Szecskázó gépek

## Slide 6: A kertészeti termelés munkabiztonsága (szőlő, gyümölcs) Az állattenyésztés munkabiztonsága
A kertészeti termelés munkabiztonsága (szőlő, gyümölcs)
A szőlő metszésének és csonkázásának munkabiztonsága.
Gyümölcsszedéshez, metszéshez és sebkezeléshez - 2 m magasság feletti munkavégzéshez - megfelelően szilárd, biztonságos állású segédeszközt (létra, zsámoly, szedőállvány, szedőszán stb.) kell használni. Egyágú létrán végzett munka esetén nemcsak a létrát kell a fához bizton­ságosan rögzíteni, hanem a munka­végzést végző személynek is munka­övet kell használni. A gyümölcsöt szállító edénynek (ládának) olyan fülének vagy fogójának kell lenni, amely kézsérülést nem okoz.
Az állattenyésztés munkabiztonsága
A gazdasági udvar biztonságos kialakítása
Az állatokkal való bánásmód, az állatszállítás munkabiztonsága
A silótárolás munkabiztonsági követelményei