## Slide 1: A gazdaságinformatika alapjai Dr. Cser László 6. előadás: Internet

## Slide 2: Távközlési hálózaton keresztüli internetes csatlakozás összekötő vonalai
Kapcsolt vonal
(Felügyelt) bérelt vonal (MLLN, Managed Lease Line Network)
Digitális Előfizetői Vonal (DSL, Digital Subscriber Line) alapú eljárások

## Slide 3: ADSL
Az ADSL eljárással elérhető adatsebesség:

## Slide 4: Az ADSL alapú átvitel
Hosszú Gábor: Internetes Médiakommunikáció, LSI Oktatóközpont, 2001
DSLAM = DSL Access Multiplexer
ADSL
felhasználó

## Slide 5: TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol)
Hálózat elérési réteg: kapcsolat a csomópontok közötti hálózati struktúrával,
Hálózati (INTERNET) réteg: a csomagok útválasztása (IP),
Szállítási réteg: átvitel szabályozás,
Alkalmazási réteg: felhasználói és hálózati kapcsolat

## Slide 6: Wi-Fi és WiMAX (1)
A WiFi eszköz rádióhullámon (ISM-sáv Instrumentation, Scientific, and Medical) kommunikál egy másik WiFi eszközzel.
Sebessége: 54 Mbps (16-17 Mbps a valóságban - 802.11g ) otthoni ADSL: 512Kbps(letöltés)/256Kbps(feltöltés) (64KB/sec le- és 32KB/sec feltöltés),
minél távolabb van a sugárzó egység (amely az adatokat továbbítja), annál rosszabb minőségű a kapcsolat (csökkenő sebesség, elvesző adatok). A legtöbb WiFi eszköz optikai rálátást igényel a megfelelő működéshez.

## Slide 7: Wi-Fi és WiMAX (2)
A vezetéknélküli helyi hálózat (Wireless Local Area Network - WLAN):
ad-hoc mód (a kliensek közvetlenül egymással kommunikálnak),
infrastruktúra mód (kliensgépek egy AP-n - access-point/központi egység - keresztül tartják a kapcsolatot).
Root mód:
Az AP egy vezetékes hálózathoz kapcsolódik, átjárást biztosítva a vezetéknélküli klienseknek ehhez a hálózathoz

## Slide 8: Wi-Fi és WiMAX (3)
Wi-Fi
kliensek
Tűzfal
szerver
kábeles
kliensek
kábel
modem
Internet hálózat
AP

## Slide 9: Wi-Fi és WiMAX (4)
Repeater módban egy AP nem a vezetékes hálózathoz kapcsólódik, hanem egy másik (Root módú) AP-hoz (esetleg egy másik Repeaterhez). Ilyen esetben az AP teljesítménye csökken, így csak akkor használják, ha feltétlenül szükséges (például távolság áthidalására

## Slide 10: Wi-Fi és WiMAX (5)
1. és 2. fázis

## Slide 11: Wi-Fi és WiMAX (6)

## Slide 12: Hálózati réteg: útválasztás az Interneten
Hosszú Gábor: Internetes Médiakommunikáció, LSI Oktatóközpont, 2001
AS = Autonomous System a helyi hálózatok között azonos útválasztó protokoll

## Slide 13: Hálózati réteg: statikus útválasztás
Legrövidebb útvonal (SP)
Véletlen útválasztás
Elárasztás

## Slide 14: Alkalmazási réteg: távoli hozzáférést nyújtó alkalmazások
File átvitel (File Transmission Protocol, FTP): TCP-alapú protokoll, kiszolgáló és ügyfélprogram, hozzáférési jogosultság,
Távoli bejelentkezés (telnet, rlogin): terminál emuláció

## Slide 15: Alkalmazási réteg: a levelezésnél alkalmazott protokollok
Hosszú Gábor: Internetes Médiakommunikáció, LSI Oktatóközpont, 2001
SMTP = Simple Mail Transfer Protocol,
POP3 = Post Office Protocol (pl. PMMAIL, Eudora)
IMAP = Internet Message Protocol (titkosított kapcsolat, pl. Pine)
Mail server

## Slide 16: Hiperszöveg átviteli protokoll (HTTP) és a világháló (WWW)
Hosszú Gábor: Internetes Médiakommunikáció, LSI Oktatóközpont, 2001
URL = Universal Resource Locator
Get http://www.bkae.hu/infoalap

## Slide 17: Keresés, portálszolgáltatások
A keresőgépek a legnépszerűbb és leghasznosabb Web-szolgáltatások, amelyek az Interneten való könnyebb eligazodást segítik.
A keresőgépek nélkül szinte lehetetlen egy meghatározott információt megtalálni a világhálón, hacsak nem tudjuk annak az oldalnak a pontos címét, amit keresünk.
három típus:
  pókok,
  emberi irányítású,
  vegyes.
Indexálják az Interneten található oldalakat, általában naponta vagy hetente, de sok esetben csak havonta nézik át a hálózaton található dokumentumokat.

## Slide 18: A web keresőeszközei és keresőszolgáltatásai
A böngészők (pl.: Internet Explorer, Opera...) a felhasználó gépén működnek,
a keresőszolgáltatások pedig a szolgáltatók szervergépein.
A böngészők gyakorlatilag azt teszik lehetővé, hogy a felhasználó HTML dokumentumokat nézhessen meg a weben.
http://keresogepek.lap.hu/index.html

## Slide 19: A web keresőeszközei és keresőszolgáltatásai: Indexelőszolgáltatások ("keresőgépek")
  Gyűjtő- és többszörösen indexelő szolgáltatások (metakeresők)
    Párhuzamos keresés.
    Eredmény-összefésülés.
    Többszörözések kezelése.
    ÉS ill. VAGY operátorok működése
    Információveszteség nélküli működés.
    Forrásrendszer-elfedés: a felhasználónak nem kell semmit tudnia az egyes indexelő szolgáltatások speciális tulajdonságairól.
    Teljesség: a keresésnek addig kell tartania, amíg a megjelölt szolgáltatásokból találatok nyerhetők.
  Internetkatalógusok ("directory"-k)

## Slide 20: http://keresogepek.lap.hu/

## Slide 21: Keresési módszerek, stratégiák (1)
Egyedi szavakkal keresünk.
Boole-operátorokat, helyzeti operátorokat használunk.
"Szólánc" keresés (stringsearch): idézőjelek közé tesszük a láncot, vagy legördülő menün minősítjük.
Egyes rendszerekben (pl.: AltaVista) a kis és nagybetűt is megkülönböztethetjük.
Nyelvi ill. dokumentumtípus szerinti szűkítést is alkalmazhatunk egyes szolgáltatásokban (pl.: Lycos).
Néhány szolgáltatás (pl.: AltaVista) ún. idézetes keresést (citation indexing) is lehetővé tesz. Megadja azokat az összetett kifejezéseket, amelyekben a keresett szó előfordul, így ezek által szűkíthetjük a keresésünket.

## Slide 22: Keresési módszerek, stratégiák (2)
Van, ahol megadhatjuk, hogy hol kívánunk keresni: csak a HTML-címben, az összefoglalásban vagy a teljes szövegben.
Bizonyos keresőkben az elvégzett keresés eredményhalmazán is végezhetünk másodlagos keresést (relevance feedback, find similar pages, related topics).
Az Infoseek ún. specifikus keresést is biztosít, miszerint egy átfogó jelentésű kifejezés után ½ jellel megadhatjuk a specifikus kifejezést.
A fejlettebb rendszerekben azt is beállíthatjuk, hogy ellenőrizzék, hogy egyáltalán élnek-e még a talált tételek.
Dátum, fájltípus vagy terület szerint is szűkíthetünk bizonyos rendszerekben.

## Slide 23: Egyszerű példa

## Slide 24: Tartalomleíró és megjelenítő nyelvek
Szabványos Általánosított Jelölő Nyelv (SGML)
Hiperszöveg Jelölő Nyelv (HTML, HiperText Markup Language)
Kiterjeszthető Jelölő Nyelv (XML)
Erőforrás Leírási Keretmű (RDF)
Kiterjeszthető Hiperszöveg Jelölő Nyelv (XHTML)
Összehangolt Multimédia Egybeépítési Nyelv (SMIL)
Hangkiterjesztéses Jelölő Nyelv (VXML)
Látszólagos Valóságot Jelölő Nyelv (VRML)
Aláírt Irat Jelölő Nyelv (SDML)
Vezetéknélküli Jelölő Nyelv (WML)

## Slide 25: Valósidejű felhasználói kapcsolattartás
Párbeszéd írott alakban
  Hálócsevegés (IRC)
  ICQ
  Azonnali értesítés
Internetes telefonálás
Hosszú Gábor: Internetes Médiakommunikáció, LSI Oktatóközpont, 2001

## Slide 26: A sávszélesség szerepe az internetes szolgáltatásokban
Hosszú Gábor: Internetes Médiakommunikáció, LSI Oktatóközpont, 2001

## Slide 27: Rendelkezési jogosultságok szoftvereknél
Köztulajdonú (public domain)
  korlátlanul továbbadható
Ingyenes (freeware)
  ingyen használható, de jogvédett, a továbbadás vagy a módosítás esetleg korlátozott
Részjogú (shareware)
  a vásárlás előtti kipróbálásra szolgál
Vegyes:
  egyének és a nem-haszoncélú (non-profit) szervezetek ingyen kapják
  a haszoncélú szervezeteknek meg kell vásárolni

## Slide 28: Részletesebben
Dr. Hosszú Gábor: Internetes médiakommunikáció
LSI Oktatóközpont, Budapest, 2001.
Tudásreprezentáció a Weben http://nws.iif.hu/ncd2002/docs/ehu/80/
Steve Prentice: The Future of IT: Part 1 Technology Trends, Gartner