## Slide 1: Informatika
Dr. Herdon Miklós
Dr. Fazekasné dr. Kis Mária
Magó Zsolt
Debreceni Egyetem
Németh Zoltán
Budapesti Corvinus Egyetem
Notes: CÍMDIA: logók
futóláb: hefop, témakör, diaszám
Gyakran olyan hallgatóságnak kell szakmai előadást tartani, amely nem ismeri a témát vagy a szakszavakat. Az anyag esetleg összetett és rengeteg adatot tartalmaz. A hatékony előadáshoz alkalmazzuk a Dale Carnegie Training® által kialakított irányelveket.
Vegyük figyelembe a rendelkezésre álló időt és rendszerezzük megfelelően a tananyagot. Szűkítsük le a témakört. Osszuk fel a bemutatót világosan elkülönített részekre. Állítsunk fel logikus sorrendet. Végig egy témára összpontosítsunk. A bemutatót összefoglalással zárjuk, ismételjük meg a fontos lépéseket vagy vonjunk le következtetést.
Ne feledkezzünk el a hallgatóságról. Fontos például, hogy az adatok érthetőek és lényegesek legyenek a téma szempontjából. Az adatok és a szakszavak mennyiségét igazítsuk a hallgatósághoz. A fontosabb pontok és lépések magyarázatához használjunk szemléltetőeszközöket. Mindig tartsuk szem előtt a hallgatóság igényeit, és akkor képesebbek lesznek az elhangzottak befogadására.

## Slide 2: 2. Fejezet
Számítógép-architektúrák

## Slide 3: Az architektúra fejlődése a XX. században

## Slide 4: A központi egység
Az adatok feldolgozása utasítások sorozatával, azaz egy program végrehajtásával történik a számítógép központi egységében
Felépítése:

## Slide 5: A processzor
A processzor a programok utasításait, adatait értelmezi és dolgozza fel, majd továbbítja az eredményt a számítógép adatútvonalain keresztül. A tulajdonképpeni számítások végrehajtása mellett vezérli a belső adatforgalmat és a csatlakozó egyéb modulok tevékenységét.

## Slide 6: A processzor felépítése
A processzor három alegységre tagolható:
Vezérlő egység (utasítás-előkészítő processzornak is nevezik),
Aritmetikai és logikai egység,
Regiszterek:
  Akkumulátor: a számítások első adatát és köztes eredményeit tároló regiszter.
  Utasításregiszter: a soron következő művelet kódját tárolja.
  Utasításszámláló regiszter: a soron következő utasítás címét tárolja

## Slide 7: Memória
A memória a számítógép olyan egysége, amely képes adatokat és programokat tárolni valamekkora időtartamra.
Szűkebb értelemben – és a gyakorlatban – a memória megjelölést a központi tár szinonimájaként használjuk, tágabb értelemben viszont ide tartoznak a regiszterektől a háttértárolókig mindazon elemek, amelyek képesek ideiglenesen vagy tartósan megőrizni a nekik átadott információt.

## Slide 8: A számítógépek tárhierarchiája
Az elsődleges tároló a processzorral közvetlen kapcsolatban áll.
Háromféle tártípust sorolhatunk ide:
  regiszterek
  cache memória
  operatív memória
A másodlagos tárolót a központi egység az I/O csatornákon keresztül éri el; az elsődleges tárnál nagyobb kapacitású, de lassabb elérésű mágneses háttértároló. Tartós adattárolásra szolgál, tartalmát az elsődleges tárral ellentétben a számítógépek kikapcsolásakor is megőrzi.
A harmadlagos tár fogalmába tartoznak az olyan off-line formák, mint az optikai lemezek, a flopi lemez, a mágnesszalagos tár vagy a flash memória (USB pendrive).

## Slide 9: A sínrendszer
A számítógépek hardver moduljai között kapcsolatot teremtő vezetékek és jelerősítő áramkörök összessége a sínrendszer (bus system, buszrendszer).
A síneken továbbított tartalom szerint három kategóriát különböztetünk meg:
      vezérlősín: vezérlőjelek futnak rajta a CPU és a többi egység között, amelyek az adatforgalmat irányítják, de többek között ide tartoznak a megszakításokat vezérlő és a szinkronizáló jelek is;
      adatsín: a processzor, a központi tár és a perifériák közötti adatcsere közege;
      címsín: a memória egyes, írni vagy olvasni kívánt rekeszeit meghatározó jelek áramlanak rajta.
A mai számítógépekben alkalmazott sínrendszerek összetettek, számos funkcionális alegységgel bírnak, de közös általános jellemzőjük a sebesség (azaz a sín órajele, MHz-ben kifejezve) és az adatszélesség.

## Slide 10: Az alaplap
A sínrendszer működését az alaplapon egy vagy több vezérlő chip irányítja, ezek alkotják az alaplap chipkészletét (chipset). PC-s környezetben az utóbbi évek trendje szerint általában két, különböző funkciókkal felruházott lapka, az északi (northbridge) és a déli híd (southbridge) látja el ezt a feladatot.
Az északi híd feladata a processzor, az operatív memória és a grafikus vezérlő, valamint a déli híd közötti kapcsolattartás;

## Slide 11: Perifériák
A periféria a számítógép funkcióit bővítő hardverelemek általános elnevezése.
Kétféle értelemben is használatos:
  Szűkebb értelmezés szerint csak azokat az eszközöket soroljuk ide, amelyek külsőleg csatlakoznak a számítógéphez, használatuk opcionális. Ekkor például a monitort és a merevlemezt nem soroljuk ide, mert a gépek többségének alapvető tartozékai.
  Tágabb értelemben minden bemeneti / kimeneti eszköz és a háttértárak is ide tartoznak, ekkor a hardver kategóriáit a központi egység – perifériák szerinti tagolásban értelmezzük.

## Slide 12: Perifériák
Háttértárolók
    Mágneses tárolók
    Optikai tárolók
    Chipkártyák, flash memória, pendrive
Adatbeviteli eszközök
Adatkiviteli (megjelenítő) eszközök
    Képernyő (monitor)
    Nyomtató (printer)
    Multimédia

## Slide 13: Háttértárolók
Másodlagos és harmadlagos szintjét jelentő eszközök. A a központi tárhoz viszonyítva relatíve nagy – és időben tartós – tárolási képességű háttértárak.
A háttértárak közvetetten, perifériavezérlő rendszereken keresztül kapcsolódnak a központi egység sínrendszerére, legtöbbször kétirányú (adatok írása /olvasása) adatforgalommal. Az adatok tárolására többféle technika létezik, a legelterjedtebbek a mágneses és az optikai adattárolók.

## Slide 14: Mágneses tárolók
Mágnesszalagos meghajtók
Az első széles körben használt, mágneses elven működő tárolók.
Ezekben a meghajtókban egy műanyag szalagra felhordott mágneses rétegben több sávon, párhuzamosan rögzíthetők az adatok; a tárolás biztonsága érdekében hibajavító és ellenőrző kódokat is alkalmaznak.
Az adatok visszaolvasásához a szalag megfelelő helyre való tekerése szükséges – ez soros elérési mód.
A mágnesszalagos meghajtók ma már elavult technológiát képviselnek, főleg nagy méretű adattárak biztonsági mentésére használatosak.

## Slide 15: Mágneses tárolók
A nagyobb kapacitással bíró optikai tárolók és memóriakártya-típusok terjedésének köszönhetően a jelentősége folyamatosan csökken
Mágneslemezes tárolók
A mágneses réteget forgó lemezekre hordják fel, az adatokat koncentrikus körök, ún. sávok mentén rögzítik.
A lemez legkisebb írható/olvasható egysége a szektor, amely általában 512 bájt tárolására képes; több szektorból (2, 4, 8) állnak a klaszterek, amelyek a legkisebb logikai tárolási egységek.
A lemezek száma és alapanyaga szerint beszélhetünk hajlékony- és merevlemezekről.
Előnyük a hordozhatóság és a merevlemezhez viszonyítva alacsony költség

## Slide 16: Mágneses tárolók
Merevlemez
A merevlemez (HDD, Hard Disk Drive) – más néven winchester – a legelterjedtebb adattároló eszköz, felépítése a hajlékonylemezekéhez hasonló, de adatsűrűsége és írási/olvasási sebessége sokkal nagyobb.
A merevlemez valójában több, egymás felett elhelyezett lemezből áll, amelyek folyamatosan, nagy sebességgel forognak. A lemezek felett mozgó író/olvasó fej így az egymás alatti lemezek azonos sávjait ugyanabból a pozícióból képes olvasni.

## Slide 17: Optikai tárolók
Az optikai lemezek két fő családja a kezdetben hanganyagok tárolására fejlesztett CD (Compact Disc) és a DVD (Digital Versatile Disc, Digital Video Disc). Ezek közös tulajdonsága, hogy az adatokat spirális sávokban rögzítik valamilyen fényérzékeny anyag használatával. Az adattárolásra apró bemélyedések, gödrök (pit) szolgálnak; a lemez letapogatásakor a gödrökből visszaverődő fénymennyiség kisebb, mint ahol nincs bemélyedés. Az optikai fej ezt a visszavert fénymennyiséget érzékeli, ebből állítja elő a bináris jelsorozatot.

## Slide 18: Chipkártyák, flash memória, pendrive
Hordozható adattárolókként való alkalmazása egyre népszerűbb.
A kártyákba beépített chip lehet:
  Mikroprocesszor: olyan „intelligens kártyák”, mint az ATM-kártyák vagy a mobiltelefonokban használt SIM-kártyák
  Memóriachip: főleg digitális kamerákban, hordozható számítógépekben használjuk, illetve hordozató adattárolóként
A memóriachipek többsége flash memória: olvasható, törölhető és újraprogramozható memóriacellákból áll. A flash memóriák speciális tranzisztorai áramellátás nélkül is képesek információ tárolására; tartalmuk olvasásának/írásának sebessége az optikai lemezekéhez hasonló, de jóval ellenállóbbak.

## Slide 19: Adatbeviteli eszközök
Billentyűzet
Egér
Egyéb mutatóeszközök
    botkormány (joystick)
Jelolvasók
    scannerek (lapolvasók)
    vonalkód-olvasók

## Slide 20: Egér
Legalább két gombbal és valamilyen mozgáskövető mechanizmussal rendelkezik.
Fajtái:
  A mechanikus egér használatakor a belsejében egy általában gumi anyagú golyó forgása közvetíti az elmozdítás eseményét: a mozgás irányát és sebességét görgők érzékelik, ezekből határozza meg az egér elektronikája az új (relatív) pozíció koordinátáit.
  Az optikai egérben fénykibocsátó LED-et alkalmaznak, a kibocsátott sugarak visszaverődése alapján állapítja meg az elmozdulás irányát és sebességét.
  A hordozható számítógépekben alkalmazott érintőpad (touchpad) nyomásra érzékeny szenzorokkal működik.

## Slide 21: Adatkiviteli (megjelenítő) eszközök
    Képernyő (monitor)
    Nyomtató (printer)
    Multimédia

## Slide 22: Képernyő (monitor)
A legfontosabb vizuális megjelenítő eszköz, amely a tv-technológia számítógépekre alkalmazott változatából alakult ki.
Főbb jellemzői a következők:
működési elv szerint katódsugárcsöves (CRT) vagy folyadékkristályos (LCD) monitorokat különböztetünk meg
a képátló (hüvelykben), például 14”, 15”, 17” stb.
felbontás, színmélység és frissítési frekvencia

## Slide 23: Nyomtató (printer)
A nyomtatók feladata információ papírra rögzítése, lényegében pontok mintázatát állítja elő.
Legfontosabb tulajdonságai:
a megjeleníthető színek száma és a nyomtatási sebesség (általában lap/perc-ben mérjük)
a nyomtatás minőségét meghatározó nyomtatási felbontás (a képpontok száma és egymástól való távolsága),
a felhasználható papír mérete.

## Slide 24: Nyomtatók (printer) csoportosítása
Érintéses nyomtató
A papírhoz érő mechanikus eszköz (nyomtatófej) festéknyomata jelenik meg a lapon (ilyen a főleg számláknál, több példányos nyomtatáskor a mai napig használt mátrixnyomtató).
A nem érintéses nyomtatók főbb típusai:
  tintasugaras nyomtató: a nyomtatófej apró fúvókáin keresztül finom tintacseppeket (másodpercenként több ezer) juttat a papírra;
  lézernyomtató: egy fényérzékeny hengerre gyenge lézersugár rajzolja fel a nyomtatandó karaktereket vagy képeket, ami (elektrosztatikus töltések útján) először magára vonzza a festéket, majd a festék „átragad” a hengerrel érintkező papírra;
  hőnyomtató: az egyszerűbb típusnál speciális hőérzékeny papírt alkalmaznak, amelynek bevonata melegítéskor elszíneződik, míg a modernebb, jó minőségű fotónyomtatáshoz használt változatokban a kép megjelenítése a papírra szorított festékszalagról leolvadó festékkel történik.

## Slide 25: Multimédia
A hangkártya akusztikus jelek előállítására képes (általában a PCI-sínre illeszthető) bővítőkártya, amely audio kimenettel és bemenetekkel is rendelkezik
Alkalmas:
  hanglejátszásra (analóg vagy digitális jel küldése hangfalaknak vagy erősítőnek)
  hangfelvételre (bemenő vonalon vagy mikrofon segítségével),
  digitalizálásra
A hangkártya funkcióját betöltheti a számítógép alaplapjára integrált audiovezérlő is.
A hangkártya mellett szintén multimédiás funkciót betöltő bővítőkártyák a különféle videodigitalizáló eszközök, például a tévéadások fogadására, rögzítésére használatos TV-tuner-kártyák.

## Slide 26: Platformok
Valamilyen keretrendszert, fizikai vagy logikai strukturális modellt jelent
A platform logikai keretrendszer értelmezése főleg operációs rendszerekre jellemző, gyakran találkozunk olyan kifejezésekkel, hogy az adott programot például Windows- vagy Linux-platformra fejlesztették, esetleg többfélét is támogat – ekkor platformfüggetlennek nevezzük.