## Slide 1: Informatika
Dr. Herdon Miklós
Dr. Fazekasné dr. Kis Mária
Magó Zsolt
Debreceni Egyetem
Németh Zoltán
Budapesti Corvinus Egyetem
Notes: CÍMDIA: logók
futóláb: hefop, témakör, diaszám
Gyakran olyan hallgatóságnak kell szakmai előadást tartani, amely nem ismeri a témát vagy a szakszavakat. Az anyag esetleg összetett és rengeteg adatot tartalmaz. A hatékony előadáshoz alkalmazzuk a Dale Carnegie Training® által kialakított irányelveket.
Vegyük figyelembe a rendelkezésre álló időt és rendszerezzük megfelelően a tananyagot. Szűkítsük le a témakört. Osszuk fel a bemutatót világosan elkülönített részekre. Állítsunk fel logikus sorrendet. Végig egy témára összpontosítsunk. A bemutatót összefoglalással zárjuk, ismételjük meg a fontos lépéseket vagy vonjunk le következtetést.
Ne feledkezzünk el a hallgatóságról. Fontos például, hogy az adatok érthetőek és lényegesek legyenek a téma szempontjából. Az adatok és a szakszavak mennyiségét igazítsuk a hallgatósághoz. A fontosabb pontok és lépések magyarázatához használjunk szemléltetőeszközöket. Mindig tartsuk szem előtt a hallgatóság igényeit, és akkor képesebbek lesznek az elhangzottak befogadására.

## Slide 2: Informatika
Számítógép-hálózatok

## Slide 3: Kialakításának céljai
Erőforrás megosztás
Nagyobb megbízhatóság
Takarékosság
Skálázhatóság
Kommunikáció, hozzáférés távoli információkhoz
Központi programtárolás és kiszolgálás

## Slide 4: Hálózati struktúrák
A hálózati struktúrák és a fogalmak meghatározásában a mai napig érvényesek az ARPA ( Advanced Research Project Agency ) által kidolgozott elvek.
  Hosztoknak (host) nevezzük azokat a gépeket, amelyekben a felhasználó program fut.
  Kommunikációs alhálózat ( communication subnet ) köti össze a hosztokat. Az alhálózat az összeköttetést biztosító csatornákból és kapcsológépekből áll. A csatornát (channels) szokás még vonalnak, áramkörnek, vagy több vonal esetén trönknek is nevezni. A hoszt nem része az alhálózatnak!
  A kapcsológép ( Interface Message Processor ) az interfész üzenet feldolgozó gép. Feladata, hogy a bemenetére kerülő adatot meghatározott kimenetre kapcsolja. Fizikailag ez lehet egy speciális gép (pl. router), de lehet egy számítógép része is (pl. hálózati kártya)

## Slide 5: Kommunikációs alhálózat

## Slide 6: Hálózati hardver
A számítógép-hálózatok osztályozásának szempontjai közül két fontos szempont az átviteli technológia és a hálózat mérete (kiterjedése) szerinti osztályozás.
I. Az átviteli technológia szerinti két fő csoport a következő:
  Adatszóró hálózatok. Egyetlen kommunikációs csatorna, ezen osztozik a hálózat összes gépe.
  Kétpontos hálózatok. Ebben az esetben a számítógépek párosával kapcsolódnak egymáshoz, vagyis pont-pont kapcsolattal rendelkeznek.
II. Méret:
  Lokális hálózatok (Local Area Network, LAN). Az ilyen helyi hálózatok egy intézményen, vállalton stb. belül működnek.
  Nagyvárosi hálózatok (Metropolitan Area Network, MAN). Lényegében a lokális hálózatok nagyobb változata, és általában hasonló technológiára épül.
  Nagy kiterjedésű hálózatok (Wide Area Network, WAN).

## Slide 7: Kapcsolódási topológiák

## Slide 8: Hálózati szoftver
A hálózati szoftver alatt azokat a szoftvereket értjük, melyek a hálózat működtetésével kapcsolatosak. A hálózati operációs rendszerek nem tartoznak a hálózati szoftver fogalomkörébe.
A számítógépek párbeszédének írott és íratlan szabályait együttesen protokollnak nevezzük.
Annak érdekében, hogy csökkentsék a hálózatok bonyolultságát, a legtöbb hálózatot strukturálják, rétegekbe (layer) vagy szintekbe (level) szervezik.

## Slide 9: Réteg szemléletű kommunikáció

## Slide 10: Az emberi kommunikáció modellje

## Slide 11: A rétegek kapcsolatai
ICI Interface Control Information. (interfész vezérlő információ)
IDU Interface Data Unit (interfész adatelem)
SAP Service Access Points (szolgálat elérési pontok)
SDU Service Data Unit ( szolgálati adatelem )
PDU Procol Data Unit (protokoll adatelem)

## Slide 12: Az OSI hivatkozásai modell
Alkalmazási
Megjelenítési
Együttműködési
Szállítási
Hálózati
Adatkapcsolati
Fizikai
Alkalmazási
Megjelenítési
Együttműködési
Szállítási
Hálózati
Adatkapcsolati
Fizikai
Hálózati
Adatkapcsolati
Fizikai
Fizikai átviteli közeg A
Fizikai átviteli közeg B
A gép (hoszt
Közbenső kapcsoló
B gép (hoszt)

## Slide 13: Adatátvitel a rétegmodell szerint

## Slide 14: A TCP/IP hivatkozási modell
Egy 4-rétegű modell, ami természetesen különbözik az OSI ajánlástól.
A hálózat elérési réteg csak azt írja elő, hogy a hálózat alkalmas legyen IP csomagok továbbítására.
Az internet réteg feladata, hogy a hoszt bármilyen hálózatba csomagokat tudjon küldeni, és onnan csomagokat fogadni. Ez az Internet Protocol (IP).
A szállítási réteg az Internet réteg felett helyezkedik el. Lehetővé teszi a társentitások közti párbeszédet. A szállítási rétegben létrehozhatunk megbízható, összeköttetés alapú protokollokat, ilyen az átvitel vezérlő protokoll (Transmission Control Protocol, TCP), vagy datagram jellegű protokollt, mint az UDP (User Datagram Protocol).
Alkalmazási réteg. TCP/IP modellben nincs viszony és megjelenési réteg. A szállítási réteg felett van az alkalmazási réteg. Ez tartalmazza az összes magasabb szintű protokollt. Néhány megvalósított protokoll:

## Slide 15: Adatátvitel a TCP/IP modellben
hálózati
kapcsolati
fizikai
üzenet
szegmens
datagram
keret
forrás
Alkalmazási
szállítási
hálózati
kapcsolati
fizikai
Ht
Hn
Hl
M
Ht
Hn
M
Ht
M
M
célállomás
alkalmazási
szállítási
hálózati
kapcsolati
fizikai
Ht
Hn
Hl
M
Ht
Hn
M
Ht
M
M
kapcsolati
fizikai
Ht
Hn
Hl
M
Ht
Hn
M
Ht
Hn
Hl
M
Ht
Hn
M
Ht
Hn
Hl
M
Ht
Hn
Hl
M
router
switch

## Slide 16: Csomagtovábbítás a hálózaton

## Slide 17: A hálózat fizikai megvalósítása- A fizikai réteg
Adó
Forrás
Csatorna
Vevő
Cél
Zaj

## Slide 18: A csatorna és a fizikai réteg jellemzői
A csatorna legfontosabb jellemzői:
  sávszélesség
  zaj
  kódolási eljárás.
Sávszélesség alatt általában az átvitt legmagasabb és legalacsonyabb frekvencia különbségét értik, ahol a frekvencia átviteli függvény 3 dB-el csökken. A valós rendszerekben a sávszélességet műszaki eszközökkel korlátozzák, az alsó és felső határfrekvenciánál meredek levágás van. A Sávszélesség analóg rendszerben: a jel frekvencia tartománya (pl. beszéd: 300Hz-3300Hz), digitális rendszer: maximális információ átviteli sebesség (bit/s). A fizikai réteg további fontosabb jellemzői a következők:
Vonal: fizikai összeköttetés.
Csatorna: Két fél közötti kommunikációs kapcsolat.
Vonalmegosztás: egy vonalon több csatorna (pl. kábel TV)
Megvalósítási lehetőségei:
  Multiplexelés (frekvenciaosztás, időosztás)
  Csomagkapcsolás: az információ kisebb adagokra bontása, egy vonalon különböző gépek csomagjai haladhatnak, tárol-továbbít elv, csomagokban cím információ van elhelyezve.
  Vonalkapcsolás: az adatvezetéket a kommunikálni szándékozó adó, illetve vevő kapja meg. Útvonal kialakítása kapcsolóközpontokon keresztül. Tényleges fizikai kapcsolat, viszont a kapcsolat létrehozásához idő kell.

## Slide 19: Fontosabb fizikai átviteli közegek - Csavart érpár
Két spirálszerűen egymás köré tekert szigetelt rézhuzal. A két eret azért sodorják össze, hogy csökkentsék a kettő közötti elektromágneses kölcsönhatást.

## Slide 20: Fontosabb fizikai átviteli közegek - Koaxiális kábel
Jobb árnyékolás, mint a csavart érpárnál, ezért nagyobb átviteli sebesség és nagyobb szegmenshossz.
I. Alapsávú koaxiális kábel – digitális átvitelre, 50 –os. Akár 1-2 Gb/s-os átviteli sebességet is elérhetünk.
II. Szélessávú koaxiális kábel – szabványos kábel TV-s analóg átvitel, 75 –os.

## Slide 21: Üvegszálas kábel
Laboratóriumi körülmények között már a 100 Gb/s-os sebességet is elérték. A fényvezető szálas adatátviteli rendszernek három fő komponense van: a fényforrás (LED vagy lézerdióda) , az átviteli közeg és a fényérzékelő (fotodióda vagy fototranzisztor).
Fény terjedés:
  teljes visszaverődés (többmódusú szál, több különböző szögű fénysugár),
  a szál átmérőjét néhány hullámhossznyira lecsökkentjük (8-10 m, egymódusú szál, drágább, nagyobb távolságra használható).
A fényvezető kábelben általában több szálat fognak össze.
Nagyobb a sávszélessége, kisebb a csillapítása, mint a rézvezetéknek. Nem érzékeny az elektromágneses zavarokra. Vékony, könnyű. Nehéz lehallgatni.

## Slide 22: Vezeték nélküli átviteli közegek
Rádiófrekvenciás átvitel. Mikrohullámú tartományban (100 MHz felett).
Infravörös (1012-1014 Hz). Elsősorban kistávolságú adatátvitel esetén (pl. TV távirányító).
Látható fényhullámú átvitel. Pl. két épület lokális hálózatát a tetejükre szerelt lézerek segítségével kapcsoljuk össze. Igen nagy sávszélesség, nagyon olcsó.
Műholdas átvitel. Geostacionárius műholdak. A műholdakon lévő transzponderek a felküldött mikrohullámú jeleket egy másik frekvencián felerősítve visszasugározzák.

## Slide 23: (a) Bluetooth configuráció (b) Wireless LAN

## Slide 24: (a) Személyi mobil számítógép (b) Repülő vezetékes LAN

## Slide 25: Az adatátviteli közegeken megvalósított átvitel
Analóg átvitel A múltat teljes egészében az analóg átvitel jellemezte (telefon, rádió, televízió). A kialakított kommunikációs infrastruktúra is döntően analóg.
  Modem A modem (modulátor-demodulátor) a digitális információt a telefonvonalon való átvitel céljából analóggá alakítja, majd a másik oldalon vissza. A telefonvonal egy szinuszos váltakozójelet visz át. A modem a bináris jel vezérlésével ezt modulálja, majd a modulált analóg jelből a bináris jelet visszaállítja (demodulálja).
Digitális átvitel A folyamatos jelek helyett 0-kból és 1-ekbõl álló sorozatok haladnak a vonalakon.
  Előnyök:
    Hibákra érzéketlenebb (csak két állapotot kell megkülönböztetni).
    Tetszőleges jel átvihető (hang, kép, ...)
    A jelenlegi vonalakon jóval nagyobb adatátviteli sebességet lehet elérni.
    Olcsóbb (nem szükséges az analóg hullámformát pontosan helyreállítani).

## Slide 26: Hálózat felépítés (topológiájuk)
Sín: a hálózatnak van egy gerince(BackBone - közös adatátviteli vonal), amihez az összes csomópont csatlakozik. A gerinc mindkét vége ellenállással van lezárva, a rendszer elemei sorba vannak fűzve egy kábelre. Minden csomópontnak egyedi címe van.
Csillag: a csomópontok egy közös elosztóba (hub) vannak bekötve. A csillag topológiánál ilyen elosztók gyűjtik össze egy-egy gépcsoport jeleit és továbbítják a központ felé.
Gyűrűs : a csomópontokat közvetlenül egymáshoz csatlakoztattják, soros elrendezésben, így azok egy zárt hurkot alkotnak. Az üzenetek fogadása egy alkalmas csatoló eszköz segítségével történik. Előre történő huzalozása nehézkes, új csomópont hozzáadása, vagy elvétele megbonthatja a hálózatot.
Busz: egyetlen kábelre felfűzött gépek alkotják a hálózatot. Gyakori a helyi hálózatokban, mivel olcsó a kialakítása. Hátránya, hogy a kábel megbontása, azaz bármely gép kemelése a hálózatból a hálózat működésképtelenségét eredményezi.
Vegyes (fa): A busz topológia fa topológiává egészíthető ki, amelyban a többszörös buszágak különböző pontokon kapcsolódnak össze, így alkotva egy fastruktúrát.
Hierarchikus: az előző formák vegyes alkalmazása.

## Slide 27: A hálózatok részelemei – héhány eszköz
Optikai
szál
Koax kábel
Kapcsolat
Interfészek
Switch-ek/router-ek
Ethernet kártya
Wireless kártya
Router
Switch

## Slide 28: Néhány hálózati eszköz
  HUB: passzív hálózati eszköz, mely a szegmensek kapcsolatát biztosítja. Mivel jelerősítést nem végez, az előírt kábelhosszt nem léphetjük túl.
  repeater: olyan elektronikus eszköz, amely az adatátvitel során, a csillapítás következtében torzult jelek felismerését, helyreállítását és újraidőzítését végzi.
  router: egy intelligens eszköz, amely meghatározza a hálózaton áramló adatcsomagok útvonalát.
  bridge: azonos architektúrájú, de különböző protokollok segítségével működő hálózatok össze kapcsolását teszi lehetővé.
  switch: olyan szerkezeti elem, amely útvonalszegmensek időleges egymáshoz rendelésével épít fel kommunikációs útvonalat.
  modem: olyan eszköz, mely telefonvonalon keresztül teszi lehetővé az adatátvitelt.

## Slide 29: Átviteli közeg
kábel: adatátvitelt biztosító közeg. Típusa a hálózat architektúrájától függ. Leggyakrabban a sodrott érpárú - UTP csatlakozójú -, vagy a koaxiális - BNC csatlakozójú - típusú kábelezést alkalmazzák.
T elágazó: a koax kábelezésnél használt csatklakozó, melyet a soros topológiájú hálózatokban a hálózati kártyákra csatlakoztatva használunk.
lezáró: a soros topológiájú hálózatokban a hálózat gerinvezetékének két végpontját kell lezárnunk ezzel az 50 ohmos elemmel.
patch panel: UTP -s hálózatok esetén alkalmazott segédtábla, amely a felhasználók gépei felöl bejövő kábelek rendezését végzi.
patch kábel: ún. sodrott érpárú, UTP csatlakozóval ellátott kábel, mely a fali csatlakozó és a számítógép hálózati csatolója (kártya) közötti összeköttetést biztosítja.

## Slide 30: Hálózatok összekapcsolása
Ismétlők (repeater): Egyedi biteket másolnak kábelszegmense közt. Alacsony szintű eszközök (8. réteg), amelyek csak erősítik vagy újragenerálják a gyenge jeleket. A hosszú kábelek meghajtásához szükséges áramot szolgáltatják, így hálózat által átfogott távolság növelhető.
Hidak (bridge): Adatkapcsolati kereteket tárolnak és továbbítanak LAN-ok között (2. réteg). Megvalósítja az adatkapcsolati réteg funkcióit (pl. ellenőrző összeg vizsgálata). Kisebb változtatásokat is végrehajthatnak a kereten, mielőtt továbbítanák a másik hálózaton.
Többprotokollos routerek: Eltérő hálózatok között továbbítanak csomagokat. Elvükben hasonlóak a hidakhoz, kivéve, hogy a hálózati (3.) rétegben működnek. Az egyik vonalukon veszik a beérkező csomagot és egy másik vonalon továbbítják őket, mint ahogy azt minden router teszi, de a vonalak különböző hálózatokhoz tartozhatnak és különböző protokollokat használhatnak.
Szállítási átjárók (transport gateway): A szállítási (4.) rétegben teremtenek kapcsolatot két hálózat között.
Alkalmazási átjárók: Egy alkalmazás két részét kapcsolják össze az alkalmazási rétegben. (Pl. levelezési átjárók.)

## Slide 31: Hozzáférés az Internethez
közvetlen kábelkapcsolat
nagy távolságú kábelezés
optikai kábelezés
mikrohullámú lánc
műholdas kapcsolat
ISDN vonal
bérelt vonali összeköttetés
kapcsolt vonali összeköttetés

## Slide 32: Hálózatok Internet hálózatba kapcsolása

## Slide 33: A kliens-szerver architektúra