## Slide 1: Számítógép architektúrák
dr. Kovács György
DE AVK GAIT
Notes: CÍMDIA: logók
futóláb: hefop, témakör, diaszám
Gyakran olyan hallgatóságnak kell szakmai előadást tartani, amely nem ismeri a témát vagy a szakszavakat. Az anyag esetleg összetett és rengeteg adatot tartalmaz. A hatékony előadáshoz alkalmazzuk a Dale Carnegie Training® által kialakított irányelveket.
Vegyük figyelembe a rendelkezésre álló időt és rendszerezzük megfelelően a tananyagot. Szűkítsük le a témakört. Osszuk fel a bemutatót világosan elkülönített részekre. Állítsunk fel logikus sorrendet. Végig egy témára összpontosítsunk. A bemutatót összefoglalással zárjuk, ismételjük meg a fontos lépéseket vagy vonjunk le következtetést.
Ne feledkezzünk el a hallgatóságról. Fontos például, hogy az adatok érthetőek és lényegesek legyenek a téma szempontjából. Az adatok és a szakszavak mennyiségét igazítsuk a hallgatósághoz. A fontosabb pontok és lépések magyarázatához használjunk szemléltetőeszközöket. Mindig tartsuk szem előtt a hallgatóság igényeit, és akkor képesebbek lesznek az elhangzottak befogadására.

## Slide 2: Számítógép architektúrák
Utasítás-feldolgozás

## Slide 3: Nyelvrendszerek
természetes
nyelvek
programozási
nyelvek
szimbolikus
nyelvek
mennyi háromnak és kettőnek az összege?
+(3;2)
X=SZUM(3;2)

## Slide 4: Programozási nyelvek
4GL, CASE
magas szintű
(emberközeli)
assembly
gépi kód
mikro-kód
egymásnak ellen-ható tényezők:
sebesség
érthetőség
hordozhatóság
stb.

## Slide 5: Utasítás-készlet
adott típusú processzor által ismert műveletek alkalmasan kódolt csoportja
  műveleti kör – milyen parancsokat képes az adott CPU megvalósítani (értelmezni, végrehajtani)
  utasítás-szerkezet – hogyan lehet azonosítani az utasítás egyes elemeit
  kódolási rendszer – bináris (a számítógép architektúrája miatt eleve adott)

## Slide 6: Utasítás-szerkezet
a művelet elvégzéséhez szükséges információk rendezett megadása:
  mivel és mit kell csinálni?
    mivel: a műveletben szereplő adatok, értékek: operandusok, megadásuk módja (hol vannak): címzésmódok
    mit: utasításkód
  mi legyen az eredménnyel?
    az eredmény típusa szerint (megint csak) operandus vagy cím(zésmód)
  hogyan tovább?
    alapértelmezés szerint (ld. soros működés)

## Slide 7: Emlékeztető: regiszterkészlet
általános célú
  AX (akkumulátor), BX, CX (számláló), DX
  külön címezhető (alsó) 8 bites része: AL, BL, CL, DL
címző
  BP: bázismutató, SP: veremmutató
  SI, DI: index
rendszer
  PC (IP), IR, MAR, MDR, F (státusz)

## Slide 8: Utasítás-szerkezet
alapvetések
  a szerkezet minden eleme binárisan kódolt
    műveleti kód  sorszám (pl. 0000h = összeadás)
    címzésmód  sorszám (pl. 00h = memóriacím)
    operandus: bináris érték (pl. 10 = 0Ah)
  operandusból legfeljebb 2 szerepelhet egy műveletben
    (ld. kommutativitás: 1+2+3  (1+2) +3 )
  az eredmény helye nem szerepel az utasításban
    alapértelmezés szerinti helyre kerül
      pl. egy regiszterbe vagy az első operandus helyére, stb.
műveleti kód | címzésmód | operandus(ok)

## Slide 9: Címzésmódok
követlen adatcímzés
  az operandus a műveletben szereplő érték
    pl. ADD 3;2 – adjuk össze a 3-at és a 2-t (mint értékeket)
regisztercímzés
  az operandus annak a regiszternek a kódja, amelyben a műveletben szereplő érték megtalálható
    pl. ADD R3;2 – az R3 (sorszámú, kódú) regiszterben található értékhez adjunk hozzá 2-t
közvetlen memóriacímzés
  az operandusban szereplő érték annak a memória-rekesznek a címe, amely a kérdéses adatot tartalmazza
    pl. ADD [3];2 – a 3-as sorszámú memóriarekesz tartalmához adjunk hozzá 2-t
indirekt címzések
  az operandusban szereplő adat egy olyan hivatkozás, amely – esetleg valamilyen további művelet elvégzése után – a keresett adat címének meghatározását teszi lehetővé
    pl. ADD [R3];2 – vegyük az R3 kódú regiszterben található értéket, és tekintsük ezt az értéket egy memóriacímnek: a művelet az ilyen sorszámú memóriacímen található értéket növeli meg 2-vel

## Slide 10: Címzésmódok
mivel a címzésmód bináris alakja nem egyértelmű (nem derül ki, hogy minek kell értelmezni:
    adat?
    egy regiszter sorszáma (kódja)
    egy memóriarekesz címe)
  ezért kell az utasításba egy címzésmódot azonosító rész:
    pl. ha 00h, akkor közvetlen adatcímzés
    ha 01h, akkor közvetlen memóriacímzés
    stb…

## Slide 11: Utasítás-szerkezet
sínrendszer ill. a regiszterek mérete meghatározza az utasításszerkezet hosszát
  optimális esetben utasítás hossza = sínrendszer szélessége (így 1 utasítás egy műveletben kiolvasható)
  általában 2n (16-32-64 bit)
    utasításkód + címzésmód együtt a felső 8-12-16 bit
    operandusok (értéke vagy címe) az alsó 2 x 8-16 bit

## Slide 12: Utasítás-szerkezet csoportosítása
utasítás-hossz alapján
  nem egyértelmű
    pl. különböző címzésmódok esetén az operandusok hossza!
operandusok száma alapján
  0 operandusú: nincs operandusa.
    pl. NOP („üres utasítás”), HLT (a processzor működésének felfüggesztése).
  1 operandusú: elegendő egy operandus a művelet elvégzéséhez.
    pl. NOT (logikai tagadás), JMP (a következő utasítás címének kiválasztása)
  2 operandusú: a legáltalánosabb utasítások, a műveletben két operandus szerepel.
    nem biztos, hogy minden utasítás minden címzésmóddal és minden típusú operandussal együtt alkalmazható!
művelet jellege szerint
  adatmozgató
  számítási (aritmetikai, BCD, logikai, szöveges)
  összehasonlító, feltételes, elágazási, ugró
  cikluskezelő, veremkezelő, egyéb: speciális (pl. grafikai), stb.

## Slide 13: Példák
Feltevések
  regiszterek sorszámozva:
    AX: 0000b, BX: 0001b, CX: 0010b, …
  címzésmódok sorszámozva:
    00b: adat, 01b:regiszter, 10b: memória, 11b: indirekt
  utasításhossz: 16 vagy 32 bit
    utasításkód + címzésmód  8 bit
  felírás: assembly, gépi kód: bináris, hexadecimális

## Slide 14: Példa1 – AX+5
ADD AX,5
  műveleti kód: ADD  0000,
  címzésmód: AX: reg  01, 5: adat (= 101)  00
  RD  0100
  operandusok: AX (reg): 0000b, 5 (adat): 0101b
gépi kódja:
  elvileg lehetne (16 biten): 0000 0100 0000 0101 0805h
  inkább (32 biten): 0000 0100 0000 0000 0000 0000 0000 0101 08000005h

## Slide 15: Példa2 – CX törlése
MOV CX,0 
  MOV  0110,
  RD: 01 00
  CX 0010, 00000
  0110 0100 0000 0010 0000 0000 0000 0000 64020000h
CX XOR CX 
  XOR  0101
  RR  01 01
  CX  0010 
  0101 0101 0010 0010  5522h

## Slide 16: Példa3 – (M [255..260])AX
1. változat XOR AX, AX XOR DX, DX MOV BX,255 MOV DL,[BX] ADD AX, DX MOV BX, 256 MOV DL, [BX] ADD AX, DX …
2. változat XOR AX, AX XOR DX, DX MOV BX, 255 MOV CX, 6 CIKL: MOV DL, [BX] ADD AX, DX INC BX DEC CX JNZ CIKL:

## Slide 17: Példa3 – folytatás
261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268
50 | 00 | 50 | 66 | 62 | 20 | 00 | FF
269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276
62 | 40 | 00 | 06 | 61 | 72 | 00 | 06
277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284
B0 | 02 | B4 | 04 | E2 | 01 | 11 | 
memóriakép (a programról)
  rögzített címzés: JNZ 273!

## Slide 18: Példa4: memóriarekeszek cseréje
MOV SI, 14h MOV DX, 1000h MOV AX, [DX] INC DX MOV BX, [DX] CMP AX, BX JNC [BP+SI] MOV AX, BX …
  tfh. az első utasítás címe a BP-ben vége: [BP+20]
62 A0 00 14 62 60 10 00 61 06 B0 06 61 26 20 02 EB 9A 60 02 …