## Slide 1: Számítógép-hálózatok
dr. Herdon Miklós
dr. Kovács György
Magó Zsolt
DE AVK GAIT
Notes: CÍMDIA: logók
futóláb: hefop, témakör, diaszám
Gyakran olyan hallgatóságnak kell szakmai előadást tartani, amely nem ismeri a témát vagy a szakszavakat. Az anyag esetleg összetett és rengeteg adatot tartalmaz. A hatékony előadáshoz alkalmazzuk a Dale Carnegie Training® által kialakított irányelveket.
Vegyük figyelembe a rendelkezésre álló időt és rendszerezzük megfelelően a tananyagot. Szűkítsük le a témakört. Osszuk fel a bemutatót világosan elkülönített részekre. Állítsunk fel logikus sorrendet. Végig egy témára összpontosítsunk. A bemutatót összefoglalással zárjuk, ismételjük meg a fontos lépéseket vagy vonjunk le következtetést.
Ne feledkezzünk el a hallgatóságról. Fontos például, hogy az adatok érthetőek és lényegesek legyenek a téma szempontjából. Az adatok és a szakszavak mennyiségét igazítsuk a hallgatósághoz. A fontosabb pontok és lépések magyarázatához használjunk szemléltetőeszközöket. Mindig tartsuk szem előtt a hallgatóság igényeit, és akkor képesebbek lesznek az elhangzottak befogadására.

## Slide 2: Számítógép-hálózatok
Vonalmegosztások
Notes: CÍMDIA: logók
futóláb: hefop, témakör, diaszám
Gyakran olyan hallgatóságnak kell szakmai előadást tartani, amely nem ismeri a témát vagy a szakszavakat. Az anyag esetleg összetett és rengeteg adatot tartalmaz. A hatékony előadáshoz alkalmazzuk a Dale Carnegie Training® által kialakított irányelveket.
Vegyük figyelembe a rendelkezésre álló időt és rendszerezzük megfelelően a tananyagot. Szűkítsük le a témakört. Osszuk fel a bemutatót világosan elkülönített részekre. Állítsunk fel logikus sorrendet. Végig egy témára összpontosítsunk. A bemutatót összefoglalással zárjuk, ismételjük meg a fontos lépéseket vagy vonjunk le következtetést.
Ne feledkezzünk el a hallgatóságról. Fontos például, hogy az adatok érthetőek és lényegesek legyenek a téma szempontjából. Az adatok és a szakszavak mennyiségét igazítsuk a hallgatósághoz. A fontosabb pontok és lépések magyarázatához használjunk szemléltetőeszközöket. Mindig tartsuk szem előtt a hallgatóság igényeit, és akkor képesebbek lesznek az elhangzottak befogadására.

## Slide 3: Vonalak megosztása
Ahhoz, hogy információcserét valósíthassunk meg két végpont között, szükségünk van a végpontok között az összeköttetést biztosító vonalakra. Sok esetben azonban a kommunikáció jellegéből fakadóan nincs folyamatos információcsere rajta, azaz a legtöbb kapcsolatban a vonalhasználat csak időszakosan jelentkezik.
Nem ésszerű tehát egy kommunikációs csatorna számára kisajátítunk egy teljes vonalat.
Egy vonalon több csatorna is kialakítható ha különválasztjuk a funkciókat:
  a csatornára, amelyeken az információcsere történik,
  és vonalakra, amelyek a tényleges, fizikailag létező összeköttetéseket biztosítják.

## Slide 4: Vonalkapcsolás
Ennél a módszernél a főállomás - egy telefonközponthoz hasonlóan - kapcsolóáramköröket tartalmaz, amivel kialakíthatók az egymással kommunikálni kívánó állomások közötti (pont-pont) kapcsolatok.
Lehetőség van egyszerre több kapcsolat kialakítására is, ehhez csupán több kapcsolóáramkört kell kialakítani. Egy nagyobb rendszeren belül a telefonközpontokhoz hasonlóan több főállomás is részt vehet a kommunikációban.
Az első lépésben fizikai kapcsolat létesül az adó és vevő között, ami az összeköttetés idejére áll fenn.
Az összeköttetésen keresztül megvalósul az adatátvitel,
Az adatátvitel befejeztével a kapcsolat lebomlik.

## Slide 5: A vonalkapcsolás elve

## Slide 6: Multiplexelés frekvenciaosztással

## Slide 7: FDM (Frequency-Division Multiplexing)
A módszer alapelve azon a felismerésen alapul, hogy ha szinuszos hullámok összegéből előállítunk egy jelet, abból bármelyik összetevőt a csatorna másik oldalán bármelyik komponenst eredeti formájában kinyerhetjük egy alkalmas szűrő segítségével. Az adó oldalon a csatornák jeleit egy-egy vivőfrekvenciára ültetik (a vivőfrekvenciát a jelekkel modulálják), majd ezeket összegzik, az összegzett jelet átviszik a vevő oldalra, és ott ezeket szűrőkkel szétválogatják.
Frekvencia osztásos multiplex rendszerek jellemző felhasználási területe a távbeszélő-hálózatok vivőfrekvenciás rendszereinél van. A széles frekvenciasávban, időben is egyszerre haladnak a különböző vivőfrekvenciákra ültetett jelek. Hasonló módon működnek a kábeltévés rendszerek is, ahol egyetlen kábelen több tévé- és rádióműsor jelei továbbíthatók természetesen különböző frekvenciatartományokban.

## Slide 8: Digitális távbeszélő rendszereknél használatos időosztásos multiplexelés

## Slide 9: Időosztásos többszörös hozzáférés
Time Division Multiple Access, (TDMA): digitális átvitelnél az idő-multiplex berendezések a nagyobb sávszélességű adatvonalat időben osztják fel több, elemi adatcsatornára.
Ezt a technikát elsősorban a sín topológiájú hálózatoknál használják.
Minden állomás egy magadott időtartamban (időszeletben) adhat.
Amennyiben nincs küldeni valója, az időszelet kihasználatlan marad.

## Slide 10: Üzenet és csomagkapcsolás
Csomagkapcsolásról akkor beszélünk, amikor a továbbítandó üzenetet a vonal kihasználtságának a növelése érdekében kisebb adagokra bontjuk és ezeket egyenként küldjük el a címzettnek.
A csomagkapcsolás hatékonyan képes a vonalak kihasználására, mivel adott két pont között összeköttetést több irányból érkező és továbbhaladó csomag is használja.
Előfordulhat, hogy a később küldött csomag előbb érkezik meg. A vevő feladata a csomagok helyes sorrendbe állítása, majd azok egyesítése.
Ha nem daraboljuk fel az üzenetet, és úgy küldjük át, akkor azt üzenetkapcsolásnak nevezzük.

## Slide 11: Csomagkapcsolás elve

## Slide 12: Átviteli közegek
Csavart érpár
UTP (Unshilded Twisted Pair)
FTP (Foil-shilded Twisted Pair, Fólia árnyékolású csavart érpár)
S-FTP (Shilded-Foil-shilded Twisted Pair)

## Slide 13: Koaxiális kábelek

## Slide 14: Multimódusú optikai kábelek
Fény visszaverődése a határfelületről
Fény terjedése a multimódusú üvegszálban
Fény terjedése monomódusú optikai szálban

## Slide 15: A gyakorlatban használatos optikai kábelek jellemző méretei