## Slide 1: Számítógép-hálózatok
dr. Herdon Miklós
dr. Kovács György
Magó Zsolt
DE AVK GAIT
Notes: CÍMDIA: logók
futóláb: hefop, témakör, diaszám
Gyakran olyan hallgatóságnak kell szakmai előadást tartani, amely nem ismeri a témát vagy a szakszavakat. Az anyag esetleg összetett és rengeteg adatot tartalmaz. A hatékony előadáshoz alkalmazzuk a Dale Carnegie Training® által kialakított irányelveket.
Vegyük figyelembe a rendelkezésre álló időt és rendszerezzük megfelelően a tananyagot. Szűkítsük le a témakört. Osszuk fel a bemutatót világosan elkülönített részekre. Állítsunk fel logikus sorrendet. Végig egy témára összpontosítsunk. A bemutatót összefoglalással zárjuk, ismételjük meg a fontos lépéseket vagy vonjunk le következtetést.
Ne feledkezzünk el a hallgatóságról. Fontos például, hogy az adatok érthetőek és lényegesek legyenek a téma szempontjából. Az adatok és a szakszavak mennyiségét igazítsuk a hallgatósághoz. A fontosabb pontok és lépések magyarázatához használjunk szemléltetőeszközöket. Mindig tartsuk szem előtt a hallgatóság igényeit, és akkor képesebbek lesznek az elhangzottak befogadására.

## Slide 2: Számítógép-hálózatok
Az OSI modell

## Slide 3: Az OSI modell általános jellemzői
Az OSI az Open System Interconnect — nyílt rendszerek összekapcsolása.
Ez a modell a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (International Standards Organization, ISO) ajánlásán alapul. Ez volt az első lépés a különböző rétegekben használt protokollok szabványosítása terén.
Nyílt rendszereknek az olyan rendszereket hívjuk, amelyek nyitottak a más rendszerekkel való kommunikációra.

## Slide 4: Az OSI 7 rétegének kialakítási szempontjai
Minden réteg feladata jól definiált legyen.
A rétegek feladatának meghatározása a nemzetközileg elfogadott szabványok figyelembe vételével történjen.
A rétegek közötti információcsere minimalizálásával kell a rétegek határait megállapítani.
A rétegek száma ne legyen túl kevés, hogy különböző feladatok ne kerüljenek feleslegesen egy rétegbe, de a rétegek száma ne legyen túl sok, hogy az architektúra ne váljon kezelhetetlenné.

## Slide 5: A rétegmodell szerkezete
A modell alsó három rétege a hálózatokhoz kapcsolódik, a rétegek tartalma az aktuális hálózattól függ,
A felső négy réteg alkalmazásfüggő.
Az egyes rétegek a felettük lévők számára szolgálatokat nyújtanak
Az egyik gép n.-edik rétege párbeszédet folytat a másik gép n.-edik rétegével.
A párbeszéd szabályait az n.-edik réteg protokolljának nevezzük.

## Slide 6: Néhány fontos fogalom értelmezése
Interfész (interface): Az a csatlakozási felület, amelyen keresztül a használó igénybe veheti a szolgáltató szolgálatait. Valójában a szolgáltató tevékenységi körének határfelülete, amely a használó elől elfedi a szolgáltató belső tevékenységének részleteit. A szolgáltató a szolgálat definiálásakor meghatározza azt is, hogy e szolgálatokat hogyan lehet igénybe venni az interfészen keresztül.
Szolgálat elérési pont (SAP): Az interfész azon eleme, amelyen keresztül a használó igénybe veheti a szolgáltató által definiált szolgálatokat.
Összeköttetés (connection): Speciális szolgálat, amelyben a szolgáltató két szolgálat elérési pont között információt továbbító csatornát hoz létre annak érdekében, hogy az összekötött két használó párbeszédet folytathasson.

## Slide 7: Az OSI hivatkozási modell

## Slide 8: Az OSI modell rétegei
A fizikai réteg
Feladata: a bitek továbbítása a csatornán.
  A biteket fizikai rétegben az átviteli közegnek megfelelő jelek formájában továbbítjuk,
  A továbbítás során a közegben továbbítható fizikai jeleket, vagy azok valamely paramétereit az adatbiteknek megfelelően megváltoztatjuk
    (pl: elektromos vezeték esetén a rajta lévő feszültség értékét, vagy a feszültség változásának irányát, optikai kábel esetén a vezetékbe küldött fény intenzitását, vagy vezeték-nélküli átvitelnél a rádióhullámok frekvenciáját, fázisát vagy amplitúdóját.)

## Slide 9: Moduláció
A digitális jeleket nem lehet messzire elvezetni eredeti, un. alapsávi formájukban. Ezért van szükség arra, hogy egy szinuszos lefolyású (vivő) jel valamelyik paraméterét változtatjuk meg az eredeti bitekkel.
A szinuszos jel paraméterváltoztatása a moduláció.
Alapvető modulációs módszerek:
Amplitúdómodulációról (pontosabban amplitúdó billentyűzésről beszélünk), amikor is a szinuszos jel amplitúdóját változtatjuk úgy, hogy a digitális 1 érték szinuszos jelet „ engedélyezi”, 0 érték pedig tiltja.
Frekvencia moduláció estén az 1 és a 0 értékekhez eltérő vivőfrekvencia érték tartozik.
Fázismodulációnál a digitális jel a vivőfrekvencia fázisát változtatja meg.
Az adás oldalán a modulációt megvalósító eszközt modulátornak, a vételi oldalon az eredi jel visszanyerését demodulációnak nevezzük, és ennek eszköze a demodulátor. Amennyiben mind a két funkció egyetlen készülékben egyesül az eszköz neve: modem.

## Slide 10: Amplitúdó, frekvencia és fázismoduláció

## Slide 11: Adatkapcsolati réteg
Az adatkapcsolati réteg szolgáltatása a két szomszédos (közvetlen fizikai összeköttetéssel rendelkező) berendezés (adó és vevő) közötti, biztonságos bitfolyam átvitel.
A bitfolyamot többnyire egységekre tördelik, melyeket kereteknek (frame) hívunk.
A réteg úgy teszi biztonságossá az átvitelt, hogy ha hibás keret érkezik, akkor annak újraküldését kéri mindaddig, amíg az hibamentesen meg nem érkezik.
A szolgáltatás kiterjed a (2. réteg szintű) kapcsolatok létrehozására, az adatátvitelre, és a kapcsolat lebontására.

## Slide 12: Az adatkapcsolati réteg alrétegei
A MAC (Medium Access Control) alréteg feladata a közeghez való hozzáférés, a kereteknek a kábelre való juttatása (az adási jog megszerzése és az adás)
Az LLC (Logical Link Control) feladata a vett keretek épségének ellenőrzése, hiba esetén kéri és végzi az újraküldést és szervezi a kapcsolatot. Mindezt természetesen a MAC réteg szolgáltatásainak (keret adása és vétele) felhasználásával.

## Slide 13: Hálózati réteg
A hálózati réteg a kommunikációs alhálózatok működését vezérli.
Alapfeladata az adatkapcsolati réteg által elkészített keretek forrás- és célállomás közti útvonalának meghatározása, azaz a forgalomirányítás.
A hálózat általában több alhálózatból áll, melyek felépítése is összetett lehet. Ilyen alhálózatokban két hoszt között több lehetséges útvonal is kialakítható. Természetesen ezek hossza, valamint a sebessége is jelentős mértékben eltérhet.

## Slide 14: A hálózati réteg funkciói
A hálózati réteg az útvonalválasztás több lehetséges módját alkalmazhatja:
  a rendszer kialakításakor alakítjuk ki az útvonalakat,
  a kommunikáció kezdetén döntünk arról, hogy a teljes üzenet csomagjai milyen útvonalon jussanak el a rendeltetési helyükre,
  csomagonként változó, a hálózat vonalainak terhelését figyelembe vevő alternatív útvonalválasztás lehetséges.

## Slide 15: Útvonalmeghatározás
Statikusan: olyan táblázatok segítségével, amelyek nem változnak, az útvonalak fixen meghatározottak
dinamikusan: ilyenkor a táblázatok állandóan változnak, és a hálózat aktuális helyzetét, térképét adják. Ezzel a módszerrel figyelembe vehető a hálózat terhelése is. Természetesen igaz az, hogy két keret, amelynek ugyanaz a forrás- és célállomása is, nem biztos, hogy ugyanazon az útvonalon keresztül jut el a rendeltetési helyre, hiszen a hálózat pillanatról pillanatra változik. A vételi oldalon a keretek sorrendbe rakása a vevő feladata.

## Slide 16: Kapcsolat orientált protokollok
A kapcsolat-orientált esetben az adatok átvitele előtt szükség van valamiféle kapcsolatfelvételre a két végpont között. Ez azzal az előnnyel jár, hogy nem kell minden csomagba elhelyeznünk a címzett és a feladó címét, csupán a kapcsolat azonosítóját, valamint a hálózatnak nem kell minden egyes alkalommal kitalálnia, hogy milyen útvonalon továbbítsa a csomagot, hiszen a kapcsolat felépítésekor az útvonal rögzítődik.
A kapcsolatorientáltság legjobb analógiája a telefonhálózat, ahol a beszélgetés a híváskor kiépült vonalon zajlik. Tipikus kapcsolatorientált hálózati protokoll pl.: az X.25, a Frame Relay és az ATM.
Minden csomag ugyanazon az útvonalon halad, könnyű elérni, hogy a csomagok a feladási sorrendben érkezzenek meg.

## Slide 17: Kapcsolatmentes protokollok
Nincs szükség kapcsolatfelvételre, ilyenkor a csomagok mindegyikét megcímezzük, és a hálózatra bízzuk továbbításukat. Ilyen például az IP is.
A datagram hálózatokban elmarad a kapcsolat felépítés által okozott késleltetés. Ez a megoldás ezen felül sokkal robosztusabb is. Ha ugyanis egy kapcsolatorientált hálózatban kiépült kapcsolatunk közepén valamilyen hiba keletkezik, a kapcsolat megszakad.
A datagram jellegű hálózatok minden csomag egyedi elbírálás alá esik, és ha egy útvonal megszűnik, akkor egy másikon még célba juthat a csomag. Arról, hogy hiba történt, a kommunikáló felek nem is értesülnek.
A datagram jellegű hálózatok legjobb analógiája a postai levéltovábbítás, ahol a megcímzett borítékot postaládába helyezzük, és az előbb vagy utóbb célba jut.
A datagram jellegű hálózatoknál két csomag nem feltétlenül ugyanazon az útvonalon halad és a később elküldött megelőzheti a korábbit.