## Slide 1: Számítógép-hálózatok
dr. Herdon Miklós
dr. Kovács György
Magó Zsolt
DE AVK GAIT
Notes: CÍMDIA: logók
futóláb: hefop, témakör, diaszám
Gyakran olyan hallgatóságnak kell szakmai előadást tartani, amely nem ismeri a témát vagy a szakszavakat. Az anyag esetleg összetett és rengeteg adatot tartalmaz. A hatékony előadáshoz alkalmazzuk a Dale Carnegie Training® által kialakított irányelveket.
Vegyük figyelembe a rendelkezésre álló időt és rendszerezzük megfelelően a tananyagot. Szűkítsük le a témakört. Osszuk fel a bemutatót világosan elkülönített részekre. Állítsunk fel logikus sorrendet. Végig egy témára összpontosítsunk. A bemutatót összefoglalással zárjuk, ismételjük meg a fontos lépéseket vagy vonjunk le következtetést.
Ne feledkezzünk el a hallgatóságról. Fontos például, hogy az adatok érthetőek és lényegesek legyenek a téma szempontjából. Az adatok és a szakszavak mennyiségét igazítsuk a hallgatósághoz. A fontosabb pontok és lépések magyarázatához használjunk szemléltetőeszközöket. Mindig tartsuk szem előtt a hallgatóság igényeit, és akkor képesebbek lesznek az elhangzottak befogadására.

## Slide 2: Számítógép-hálózatok
Hálózati alapismeretek

## Slide 3: Hálózati alapismertek
  Alapfogalmak
  Információ
  Információs műveletek
  Információs hálózat
  Adat
  Jel
  Kommunikáció
  A telekommunikációs hálózat összetevői
  A telekommunikáció módjai

## Slide 4: Az elektronikus kommunikációban használatos hálózatok

## Slide 5: Az analóg és a digitális fogalmak értelmezése (1)
    Analóg
    A szó jelentése: hasonló
    Az informatikában olyan jeltípust takar, amely hasonlít az eredeti jelhez vagy az eredeti információhoz.
    Technikai értelemben az olyan jelet nevezzük analóg jelnek, amelynek két szélső értéke között folyamatos átmenet lehetséges

## Slide 6: Az analóg és a digitális fogalmak értelmezése (2)
    Digitális
    Valamely változó jelenségnek, vagy fizikai mennyiségnek diszkrét (nem folytonos), megszámlálhatóan felaprózott, s így számokkal felírt értékein alapuló ábrázolása.
    A "digitális" szót leggyakrabban a számítástechnika és az elektronika területén használják, különösen azokon a területeken, ahol a való világ információit konvertálják át bináris számokká.

## Slide 7: Elektronikus kommunikáció

## Slide 8: Számítógép-hálózati alapok
Számítógép-hálózatok
egymással összekapcsolt, önálló számítógépek rendszere.
Két számítógép akkor nevezhető összekapcsoltnak, ha azok egymás között információcserére képesek.

## Slide 9: Számítógép-hálózati alapok
Hálózati topográfia
az összekapcsolás jellemzésénél az egyes számítógépek elhelyezkedését vesszük figyelembe
Hálózati topológia
A hálózatok elemei közötti strukturális kapcsolatokat vesszük figyelembe

## Slide 10: Miért is érdemes számítógépeinket hálózatba kapcsolni?
Közösen használhatóak a hálózatban levő erőforrások
Egyenletesebb teljesítmény-megosztás
A rendszer nagyobb megbízhatósággal üzemeltethető
A rendszer teljesítményének skálázható növelése.
Távoli adatok elérése.
A számítógép-hálózat kommunikációs közegként is használható.
A személyek közötti kommunikációra
Az interaktív tanulás.
Az interaktív szórakozás stb.

## Slide 11: Milyen veszélyeket rejt a gépek hálózatba kapcsolása?
A hálózat kritikus pontjainak sérülése a rendszer használhatatlanságát eredményezheti.
Kellő védelem nélkül a rendszerből illetéktelenek is információhoz juthatnak.
A koncentrált program, de különösen az adattárolás a felhasználók bizonyos kiszolgáltatottságát eredményezheti.
A hálózatok nem-kívánt kellemetlen mellékhatása a számítógépes bűnözés terjedése: adatlopások, számítógépvírus fertőzések, rendszerbénítások.

## Slide 12: Számítógép-hálózatok osztályozása
Csoportosítási szempont lehet:
a hálózat kiterjedése,
az átviteli iránya,
az átvitel ütemezése,
az átvitel sebessége,
az átvitel módszere,
a kapcsolat módja,
az erőforrásokhoz való hozzáférés módja,
a hálózat tulajdonosa szerint.

## Slide 13: Kiterjedés szerint:

## Slide 14: PAN: Personal Area Network (Pikohálózat)
Személyi információtechnológiai eszközök néhány méteren belüli, infravörös (IrDA), vagy mikrohullámú (Bluetooth) kapcsolata.
Egy-egy PAN általában nem izoláltan működik, hanem pl. vezetékes, vagy vezeték nélküli LAN-on keresztül kapcsolatot tarthat más, hasonló személyi hálózattal vagy egyéb hálózat eszközökkel., és ezáltal - helyileg nem korlátozottan - a legszélesebb körű szolgáltatásokhoz juttathatja hozzá a felhasználót.

## Slide 15: Személyi hálózat és lehetséges kapcsolódásai

## Slide 16: LAN: Local Area Network vagy helyi hálózat.
Jellemzői:
Maximum néhányszor 10 Km távolságon belüli hálózat,
Általában egy intézményre terjed ki, esetleg annak néhány közeli épületére.
A lokális hálózatokat három dolog különbözteti meg a többi hálózattól
A kiterjedésük (a LAN-ok mérete szigorúan korlátos)
Az átvitel módja, relatív nagy sebessége
Topológiájuk

## Slide 17: MAN: Metropolitan Area Network vagy városi hálózat
10-100 km távolság közötti, egy városra kiterjedő hálózat, amely több helyi hálózat összekapcsolásával jön létre.
A kapcsolatkiépítés a LAN-ok között többnyire a városi távközlési hálózatra épül, hagyományos telefonvonalon, optikai kábeleken, néha mikrohullámú adókon át is.
A MAN támogatja mind az adatátvitelt, mind a hangátvitelt, és helyi kábeltelevízió-hálózathoz is kapcsolódhat.

## Slide 18: WAN: Wide Area Network vagy kiterjedt hálózat.
100 km távolságon kívüli, nagy területre kiépült hálózat, lehet országos és földrészekre kiterjedő is. Itt az egyes MAN-ok kapcsolata nagysebességű átviteli kábeleken vagy műholdon keresztül valósul meg.
A LAN-okat többnyire maga a felhasználó építi ki saját telephelyén belül a helyi kommunikáció lebonyolítására. A WAN-okat legtöbbször külső szolgáltatótól, szolgáltatásként veszik igénybe, és arra használják fel, hogy a telephelyek közötti forgalmat bonyolítsák le.

## Slide 19: Átviteli irány szerint megkülönböztetünk
Szimplex (csak egyirányú) átvitelre képes rendszereket, az állomások funkciója rögzített vagy csak adó, vagy csak vevő lehet. Tipikus példája a rádió, valamint a tv.
Félduplex esetén megengedett a kétirányú átvitel, de időben szétválasztva, azaz egy időben csak az egyik irány aktív.(CB-rádiók, walky-talky rádiók)
Duplex átvitelnél mindkét állomás egyszerre lehet adó és vevő is, pl. telefon.
Ál-duplex átvitelnél az adásra és a vételre külön csatornát használnak az állomások (GSM rendszerek)

## Slide 20: Az átvitel ütemezése szerint
Az aszinkron átvitel esetén nincs az adó és vevő teljes szinkronban. A rövid adatátviteli egységek biztosítják hogy órajeleik maximum 2-3%-os eltérése esetén még működik a kommunikáció. Karakterenkénti, bájtonkénti átvitelt tesznek lehetővé, bár egyszerű és olcsó, viszont lassú.
A szinkron átvitel az adatfolyamból nyert szinkronizáló jellel, vagy külső órajellel az adó és vevő órajelének összehangolásával nagy-méretű adatblokkok átvitelére képes, melyet még hibaellenőrzéssel is kiegészítenek.

## Slide 21: Az átvitel sebessége szerint
Az adatátvitel sebességének mértékegysége a bit/s, azaz az időegység alatt átvitt bitek száma, amit korszerű számítógépek esetén általában nem az adó vagy a vevő, hanem az adatátviteli csatorna kapacitása korlátoz. Lokális hálózatoknál:
Lassúnak minősíthetjük a 100 kb/s-os nagyságrendű, illetve az ennél kisebb,
Közepesnek a Mbit/s-os nagyságrendű
Nagysebességűnek a 100 Mbit/s-os illetve az e fölötti adatátviteli sebességet.

## Slide 22: Általános rétegmodell

## Slide 23: Réteg kialakítási szempontok:
A rétegek mindegyikének rendelkeznie kell eljárással a kapcsolat felépítésére, illetve annak lebontására.
Meg kell határozni az átviteli szabályokat: az átvitel szimplex (egyirányú) fél duplex (váltakozóan két irányú) vagy duplex (egyszerre két irányú) legyen.
Meg kell határozni, milyen legyen a rendszerben a hibajelzés hibavédelem,
Gondoskodni kell róla, hogy a gyors adók-lassú vevők adatvesztés-mentesen működhessenek együtt.
Korlátozott üzenethosszú alkalmazásoknál, ha az üzeneteket a küldés előtt szét kell darabolni, meghatározandó, hogy hogyan biztosítható vétel helyén a sorrend-helyes összerakásuk,
Ugyanazon a fizikai vonalon egyidejűleg több kommunikáció is folyhat. Hogyan kell ezt szeparáltan, összekeveredés-mentesen megoldani,
Cél és a forrás között, ha több útvonal lehetséges, fontos a valamilyen szempontból optimális útvonal kiválasztása.

## Slide 24: Hálózati architektúrák
Hálózati architektúra:
A hálózati rétegek és protokollok halmaza
A protokoll (protocol):
Azoknak a szabályoknak, megállapodásoknak, előírásoknak a halmaza, amelyek ahhoz szükségesek, hogy két ugyanazon a funkcionális szinten lévő használó vagy funkcionális elem egymással párbeszédet folytathasson.

## Slide 25: Hálózati struktúrák elemei
Hosztoknak (host) nevezzük azokat a gépeket, amelyekben a felhasználó program fut. Magyarra gazdagépnek szokás fordítani.
Kommunikációs alhálózat (communication subnet) köti össze a hosztokat. Az alhálózat az összeköttetést biztosító csatornákból és kapcsológépekből áll. A csatornát (channels) szokás még vonalnak, áramkörnek, vagy több vonal esetén trönknek is nevezni.
A kapcsológép (IMP Interface Message Processor) az interfész üzenet feldolgozó gép. Feladata egy telefonközponthoz hasonló, a vonalak megfelelő irányú összekapcsolásával a bemenetére jutó adatot valamelyik meghatározott kimenetre továbbítja. Fizikailag ez lehet egy speciális gép (pl. router), de lehet egy számítógép része is (pl. hálózati kártya). Szokás még hálózati kapcsoló pontoknak is nevezni ezeket (internal switching node).

## Slide 26: A hálózat részei

## Slide 27: Csoportosítás a csatorna kialakítás szempontjából
Két pont közötti összeköttetést megvalósító és
Üzenetszórásos csatornával rendelkező alhálózatok (multipont összeköttetés)

## Slide 28: Pont-pont topológiák

## Slide 29: Üzenetszórásos topológiák

## Slide 30: Általános rétegmodell

## Slide 31: Rétegkialakítási szempontok
A rétegek mindegyikének rendelkeznie kell eljárással a kapcsolat felépítésére, illetve annak lebontására.
Meg kell határozni az átviteli szabályokat: az átvitel szimplex (egyirányú) fél duplex (váltakozóan két irányú) vagy duplex (egyszerre két irányú) legyen.
Meg kell határozni, milyen legyen a rendszerben a hibajelzés hibavédelem,
Gondoskodni kell róla, hogy a gyors adók-lassú vevők adatvesztés-mentesen működhessenek együtt.
Korlátozott üzenethosszú alkalmazásoknál, ha az üzeneteket a küldés előtt szét kell darabolni, meghatározandó, hogy hogyan biztosítható vétel helyén a sorrend-helyes összerakásuk,
Ugyanazon a fizikai vonalon egyidejűleg több kommunikáció is folyhat. Hogyan kell ezt szeparáltan, összekeveredés-mentesen megoldani,
Cél és a forrás között, ha több útvonal lehetséges, fontos a valamilyen szempontból optimális útvonal kiválasztása.