## Slide 1
Az energianövények ökonómiája
1. Alapfogalmak, indokoltság
2. Nemzetközi és hazai jelentőség
3. Lehetséges alapanyagok és eljárások
4. A legfontosabb fajok és fajták
  Fásszárú energia-ültetvények, energiafű, energianád,
  Speciális kukorica-, olajnövény-fajták
5. Vertikális értékelés
6. Szabályozórendszer
Dr. Bai Attila
egyetemi docens
Mottó: „A kőkorszak sem azért ért véget, mert elfogyott a kő,
az olajkorszak sem azért fog véget érni, mert elfogy az olaj."
Yamani sejk

## Slide 2: A téma jelentősége
Károsanyag-kibocsátás
Hulladékgazdálkodás
EU- és egyéb (WTO, Kyoto) előírások
Import-helyettesítés
Helyi energia-ellátás
Ellátásbiztonság
Vidékfejlesztés
Sokoldalú termékskála
  diverzifikáció
  garantált értékesítés

## Slide 3
Shell, 2003

## Slide 4: Megújuló energiaforrások
Svensson, 2006

## Slide 5: A biomassza forrásai és hasznosítási módjai
Növénytermesztés
  főtermék élelmiszer, energetika, ipar
  melléktermék talajerő-gazdálk., energetika, állattenyésztés, ipar, (élelm.)
Állattenyésztés
  főtermék élelmiszer
  melléktermék talajerő-gazdálk., energetika,
        növénytermesztés
Élelmiszeripar
  főtermék élelmiszer
  melléktermék talajerő-gazdálk., energetika
Erdőgazdaság ipar, energetika
Kommunális szféra talajerő-gazdálk., energetika

## Slide 6: Alapanyagok és hasznosítási módok
Hasznosítás módja | Alapanyag
Közvetlen eltüzelés | alacsony nedvességtartalmú és magas fűtőértékű növényi anyag
Biobrikett, tűzipellet | az előzővel megegyező és felaprított növényi anyag
Biogáz | bármilyen szervesanyag, megfelelő arányban összekeverve
Biodízel | olajtartalmú magvak, illetve hulladékok
Bioetanol | szénhidrát- (cukor, keményítő, cellulóz) tartalmú növényi termékek

## Slide 7: Energetikai faültetvény
A telepítés nagy tőszámmal történik (8-15 ezer db/ha)
élettartama megegyezik a bio-erőmű (fűtőmű) élettartamával
vágás 3-4 éves korban jellemző
speciális termőhelyekre (pl. árterek) is vannak megfelelő fajok
termőhely-specifikus technológia szükséges az alkalmazható fajok száma miatt
betakarítás teljesen gépesíthető, de elhalasztása nem okozza a termés elvesztését
felújítás sarjaztatással is lehetséges
vágás a teljes élettartam során 5- 6 alkalommal
élettartam mintegy 20 év
hazánkban a nedvesebb élőhelyeken a fűz, a lazább talajokon az akác, a többi élőhelyen pedig a nyár számára megfelelőek a termesztés feltételei
150-250 GJ/ha/év energiahozam is elérhető.

## Slide 8: Energiafű
A termőhelyhez jól illeszkedő, szárazság-, só- és fagytűrése kiváló
Kiváló biomelioratív növény (erózió, defláció elleni védelem)
Renden szárad, bálázva tárolható
Biogáztermeléshez nemcsak magas biogázhozama, hanem rövid erjedési ideje miatt is kiváló
Évente többször (kétszer-háromszor) kell kaszálni
7-10 (-15) évenként újra kell telepíteni tavasszal
Telepítést követő évtől teljes termést ad
Az energiakoncentráció a betakarításkor kicsi
Hamutartalom viszonylag magas, sok K, Cl, S
A betakarítások a mezőgazdasági tevékenységekkel egyidőben folynak
Termesztése, betakarítása nem igényel drága célgépeket, a gabonafélék illetve a szálastakarmánynövények géprendszerével megoldható,
Toxikológiailag nem érzékeny a hamutrágyában található nehézfémekre
Számos felhasználási területen helyettesítheti a fát, mint ipari alapanyagot /papír-, rost-, építőipar/,
Fajlagos energiahozam 130-180 GJ/ha/év

## Slide 9: Energianád
C4-es növény (jobb fényhasznosítás és nagyobb hozam)
Palántázással telepíthető (jelentős munkaigény, 10-20 ezer db/ha, májusban)
A magyar hibridek szárazság- és hidegtűrése jó
Mezőgazdasági holtszezonban (novembertől februárig) történő betakarítás szecskázógéppel, vagy kombájnnal (már meglévő gépek jobb kihasználása)
Az anyag összetétele, így tüzeléstechnikai sajátosságai is hasonlóak a fához
Vizes, N-ban n dús talajt kedveli (pl. sertéstelep), PK-igénye is jelentős (80-90 kg/ha)
Évente egyszer kell vágni, a betakarítás kedvezőtlen időjárási feltételek mellett is folyhat
Hamutartalom viszonylag magas, sok K
A rizómák maximális hajtásfejlesztõ képességüket a 3-4. évben érik el, de az ültetvény legalább 20 évig termőképes marad
A 3. évig csak költségek jelentkeznek
120-250 GJ/ha/év energiahozam

## Slide 10: A bioenergetikai vertikum
Állam
Mezőgazdasági
termelő
Feldolgozó-
üzem
MOL, hőerőmű,
távfűtőmű
Fogyasztó,
EXPORT?
Bioetanol-előállítás
gazdaságossága

## Slide 11: A biodízel hazai keresletére ható tényezők
?
150-200 et
140-160 et
440-580 et
2,9 Mt
250 et
2-2,2 Mt
15 ezer t
250-300 ezer t

## Slide 12: A bioetanol hazai kereslet-kínálati viszonyai
?
1-1,2 Mt
47-75 et
70-90 et
250-300 et
2,9 Mt
700-800 et
2-2,2 Mt
1,4-1,6 Mt

## Slide 13: Energianövények kiemelt támogatása
Energetikai top-up (2007, előzetes):
Hagyományos sz.földi kultúrák: 45 €/ha
Egyéb lágyszárúak: 20 eFt/ha
Fásszárúak: 45 €/ha + 40-50 % telepítési támogatás