## Slide 1
Témavezető:
Dr. Tóth András József
Egyetemi adjunktus
Készítette:
Kovács Péter Pál
Vegyészmérnök BSc
Gőz-folyadék egyensúlyok konzisztencia vizsgálata
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Kémiai és Környezeti Folyamatmérnök Tanszék

## Slide 2
Tartalom
Bevezetés
Konzisztencia tesztek menete
Konzisztencia tesztek gyenge pontjai, hibái
Összefoglalás

## Slide 3
Mérési adatsorok eredete és szükségessége
VLE: Vapor-Liquid equilibrium egy olyan adatsort jelöl, mely többkomponensű folyadék elegyre adja meg X, Y, p, T adatokat.
Beszerezhetőek ha saját magunk mérjük le, fizetős adatbázisokból, publikációkból, drága VLE adatsor kötetekből.
Szükségesek, ha egy folyamatot szeretnénk megtervezni, ugyanis nem minden esetben támaszkodhatunk olyan modellekre, melyek az egyedi komponensek értékeiből számolnak. Bizonyos x, p, T tartományokon torzíthatnak. Esetleg hamisan jósolnak azeotrópot vagy fordítva.
1

## Slide 4
Modellezett mérési adatsorok (THF-Víz)
2

## Slide 5
Konzisztencia tesztek lényegessége
Az adatsor tartalmazhat mérési hibákat. Akkor, jó ha ezek véletlenszerűek.
Hibák okai:
-a mérőműszer nem alkalmas (adott anyagpárra, p, T)
-régi az adatsor
-egyszeri ismeretlen okú hibák, melyek nem feltűnőek
A konzisztecia-teszt feladata: Könnyen, gyorsan és egyszerűen kevés paraméterrel megállapítsa egy adatsorról, hogy megfelel-e a termodinamika szabályainak, mielőtt felhasználnánk vagy modellt illesztenénk a mérési pontokra.
3

## Slide 6
Előtesztelés
Bizonyos kritériumokat meg kell vizsgálni mielőtt végrehajtanánk a teszteket.
Érdemes ábrázolni az T-x,y és az x-y diagramokat és átvizsgálni, hogy látható-e bármilyen rendellenes pont.
Ábrázolni az aktivitásokat a folyadék móltört függvényében és a következő kritériumokat figyelni:
-az aktivitásoknak az ideálistól egy irányba kell eltérniük, magyarul vagy 1 alatt vagy 1 felett kell futniuk, de nem léphetik át azt.
-ahol az egyik görbének maximuma van, ott a másiknak minimuma
4

## Slide 7
Előtesztelés
5

## Slide 8
Herington - teszt
A Gibbs-Duhem összefüggésből indul ki. Egyik legelterjedtebb teszt annak ellenére, hogy durva becsléseket és elhanyagolásokat alkalmaz.
6
< 10

## Slide 9
Módosított Herington - teszt
Ez a teszt Wisniak nevéhez fűződik, aki más módszerrel állította elő a Herington tesztjében lévő tagot.
7
< 10

## Slide 10
L-W teszt
Ez a teszt alkalmas az adatsort egyben, illetve a pontokat egyenként vizsgálni.
8

## Slide 11
Tesztek gyenge pontjai 1.
9

## Slide 12
Tesztek gyenge pontjai 2.
10

## Slide 13
Tesztek gyenge pontjai 3.
11

## Slide 14
Eredmények (THF – Víz)
12

## Slide 15
Eredmények (Acetaldehid – Etanol)
12

## Slide 16
Összefoglalás
Tesztek hátrányai:
Univerzálisak próbálnak lenni, éppen ezért nem megbízhatóak
„Ideális” adatsor esetében sem értenek egyet (lehet rossz a kritérium)
Ha hiányos az adatsor, akkor képtelenség a megbízható eredmény
Sokszor egyedi döntés szükséges, ebben a formában nem automatizálható
Megoldás egy szoftver lehet, mely képes lehet:
A pontsorra akár több polinomot illeszteni, majd azokat integrálni
Ahol nem megoldható ott numerikusan integrálni
Automatikusan jól dönteni ahol egyedi döntést kell hozni
Bonyolult algoritmus ami sok bemeneti paramétert követelne, elveszne a konzisztencia tesztek értelme.
13

## Slide 17
Témavezető:
Dr. Tóth András József
Egyetemi adjunktus
Készítette:
Kovács Péter Pál
Vegyészmérnök BSc
Köszönöm a figyelmet!
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Kémiai és Környezeti Folyamatmérnök Tanszék